## Slide 1: DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL
RANGEL ALVARADO

## Slide 2: Formato del Curso
Un modulo a la semana que consta de clase teórica y laboratorio
Clases presenciales
Aproximadamente una asignación semanales, todas individuales
  Tareas
  Laboratorios
  Quizzes
  Proyecto Final
  O todas las anteriores

## Slide 3: Reglas del Curso
Realizar los quizzes en la plataforma moodle
  Se avisará cuando se realizará el quiz el día de clases. Sin embargo esto no significa que no deban revisar la plataforma Moodle siempre.
  Quiz no realizado = 0
  El quiz no se repite. Asegurese de enviar sus respuestas en la plataforma!
  El quiz dura una semana, 8 horas desde su inicio
Entregar los proyectos el días de entrega
  1 semana despues = 25% menos
  2 semanas despues = sin derecho a nota
  Realizar el laboratorio a entregar el día de entrega equivale a entregar 1 semana después
  Copia de proyectos entre compañeros = 0
  No acepto videos como entrega o imagenes
  Debe al menos presentarse a entregar, firmar la hoja y luego puede retirarse

## Slide 4: Reglas del Curso
No es necesario venir a clase, sin embargo en la entrega debe estar al menos presente, luego puede retirarse
Los laboratorios constan de 100%
  50% es completar lo estipulado en la guía
  50% es su parte, que se detalla un reto al final de cada guía
El día de entrega de proyecto final es el ultimo día de clases
  Debe venir al menos a entregar el Proyecto
  Deben revisar todos ese dia sus notas, ese día se envían notas

## Slide 5: Reglas del Curso
No hay medianas
No hay trabajos extra para mejora de nota
No se pueden pedir puntos adicionales al final de la materia
El que quiera retirar materias debe decirmelo personalmente, no por un amigo
  Debe venir el ultimo dia de clases a verificar antes de enviarse las notas que se efectuará su “Sin Nota”
Puede realizar reclamos en cualquier momento si hay alguna tarea o asignación que considera hubo un error
Si observa que el reclamo debe ir más arriba, hable con el coordinador de Carrera
Al final de la materia si observa alguna anormalidad puede solicitor su reclamo de nota (ventanilla)

## Slide 6: Reglas del Curso
No acepto excusas e inconvenientes
  acepto soluciones
Si no consigue resolver un problema, ayudense entre uds o me puede consultar para guía no para resolverle el problema
Todos laboramos
  Si se le dificulta la material retírela
Todos tenemos gastos
  Si la material es muy cara retírela
Tiene derecho a “Sin Nota” en cualquier momento del curso si ud lo solicita
No presto componentes ni tarjetas, no soy una tienda
Deben conseguir todos sus insumos para los laboratorios desde el día 1.

## Slide 7: Temario a Desarrollar
Presentar el temario de la Universidad
  Preguntas
  Cambios
Libros de Referencia
  VHDL By Example
  Verilog By Example
  Digital Electronics (Robert Dueck)
  Digital Design with CPLD Applications and VHDL

## Slide 8: Objetivos
Entender el uso de FPGAs
Adquirir los conocimientos básicos para el uso de descripción de hardware
Llevar los sistemas de control digital a la práctica

## Slide 9: Proyecto Final – Un Sistema de Control Digital con FPGA
USAR ARDUINO = -1000%
Software de Control Digital = 55%
Manual de Uso (corto) = 10%
  Impreso
Puede usar tarjetas hijas de cualquier plataforma!
Diagrama de Bloques de Control = 15%
Ecuaciones de Control = 10%
Circuito Esquemático = 15%
  Altium o equivalente
Informe Final y defensa = 5%
  Formato IEEE no más de 5 páginas = 2%
  Defensa al grupo = 3%

## Slide 10: Tarjetas propuestas para el Curso
Cualquier tarjeta de Xilinx
  Arty A7
  Ultra96
  Pynq Z1 o Z2
  Cualquier Zedboard (minized)
Cualquier tarjeta de Intel (Altera), p.e. Terasic (vendedor)
  DE-10 nano Standard
  DE-10 nano Lite

## Slide 11: Acerca del Curso
Siguiendo estrictamente los capítulos del libro de Delmar
  Digital Design with CPLD Application and VHDL
La segunda parte del día es FPGA
  Secciones de Sintaxis de VHDL
  Preferencia el libro de CEM UNSALAN & BORA TAR
Laboratorios basados en Xilinx Vivado
Puede usar Intel Altera Quartus y sus tarjetas

## Slide 12
FINAL DÍA 1

## Slide 13: Parte 1
ELECTRÓNICA DIGITAL

## Slide 14: Repaso de Sistemas Digitales [Sistemas Numéricos]
Sistemas Numéricos
  Binario
    Dos posibilidades (‘0’ ó ‘1’)
  Octal
    Ocho posibilidades (‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, … ‘7’)
  Decimal
    Diez posibilidades (‘0’, ‘1’, ‘2’, … , ‘9’)
  Hexadecimal
    Dieciseis posibilidaes (‘0’, … ‘9’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’)

## Slide 15: Repaso de Sistemas Digitales [Complementos numéricos]
Para restar un número decimal en digitales (sumando)
  En decimal tenemos que buscar el número de cada dígito que hace falta a llegar al número 9
  Eliminamos el ‘1’, tenemos 655
Si el número a sustraer es menor, se equiparan las otras cantidades con 9
Nuevamente eliminamos el número 1

## Slide 16: Repaso de Sistemas Digitales [Complementos numéricos]
Para binarios:
  Cambiamos los ‘1’s por ‘0’s (complemento A1)
  Se suma 1 al resultado
Representación de un número negativo
  +1210 = (0000 1100)
  – 1210 = (1111 0100) = (1111 0011 + 1)

## Slide 17: Repaso de Sistemas Digitales [Números flotantes]
Existen dos tipos bajo el estándar IEEE-754
  Single Precision
  Double Precision
  Convertir 17 a binario (10001)
  Convertir 0.15 a binario (0.001001…)
  Unir y luego normalizar (10001.001001001… => 1.0001001001001x10^4), e = 4
  Extraer S, E, F (M = m-1=0.001001001001…, E = e + 127 = 4 + 127 = 131)
  Representar (0 -10000011 – 0010010011001100110011)

## Slide 18: Repaso de Sistemas Digitales [Codificacion de decimal a binario]
El más utilizado es BCD 8421 (Binary Coded Decimal)

## Slide 19: Repaso de Sistemas Digitales [Corrección de Errores]
En transmisión de información se busca detectar si el paquete es bueno
  Se envía un bit extra informando la paridad

## Slide 20: Repaso de Sistemas Digitales [Tabla ASCII]
En transmisión de información se busca detectar si el paquete es bueno
  Se envía un bit extra informando la paridad

## Slide 21: Repaso de Sistemas Digitales [Ordenamiento de datos]
Dependiendo de la arquitectura
  Big Endian
  Little Endian

## Slide 22: Repaso de Sistemas Digitales [Señales Continuas y Discretas]

## Slide 23: Repaso de Sistemas Digitales [Digitales]
Nivel Lógico: un nivel de voltaje que representa un estado en un sistema digital
  Estado Lógico Alto (1 lógico)
  Estado Lógico Bajo (0 lógico)
  Lógica Positiva: un sistema en cuyo estado bajo representa un 0 lógico y un estado alto un 1 lógico
  Lógica Negativa: un sistema en cuyo estado bajo representa on 1 lógico y un estado alto representa un 0 lógico

## Slide 24: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Onda Digital: una suceción de 1’s y 0’s
Onda Periódica: una variación en secuencia de altos y bajos que se repiten en un período de tiempo
Período (T): El tiempo que transcurre desde que inicia la onda hasta que se vuelve a repetir.
Frecuencia: Numero de veces por segundo que se repite una onda (f = 1/T)
Tiempo alto (tH): El transcurso de tiempo dentro de un período en donde se mantiene la onda en estado alto
Tiempo bajo (tL): El transcurso de tiempo dentro de un período en donde se mantiene la onda en estado bajo
Ciclo de trabajo: Fracción del período de tiempo en el cual se encuentra la onda en estado alto %DC = tH/T

## Slide 25: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Calcular los parámetros anteriores de la(s) siguiente forma de onda(s)

## Slide 26: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Ondas aperiódicas: una secuencia de 1’s y 0’s que no se repite en el tiempo
  Términos como frecuencia, periódo, ciclo de trabajo no tienen significado

## Slide 27: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Ondas pulsantes: una variación del voltaje de un uno nivel al nivel opuesto
Amplitud: El voltaje instantáneo de una forma de onda.
  media
  máxima amplitud
  Voltaje pico
Borde/Flanco (Edge): Parte del pulso que representa una transición de un nivel lógico a otro
Flanco de Subida: Parte del pulso en donde el nivel lógico transiciona de bajo a alto
Flanco de Bajada: Parte del pulso en donde el nivel lógico transiciona de alto a bajo

## Slide 28: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]
Más de ondas pulsantes…
Leading Edge: Cuando el pulso ocurre antes en el tiempo
Trailing Edge: Cuando el pulso ocurre un poco después de lo esperado
Ancho de pulso (tw): tiemo medido entre el 50% de subida y 50% de bajada.
Tiempo de subida: se mide del 10% al 90% de la señal que pasa de 0 a 1
Tiempo de bajada: se mide del 90% al 10% de la señal que pasa de 1 a 0

## Slide 29: Repaso de Sistemas Digitales [Ondas Digitales]

## Slide 30: Parte 2
FPGA

## Slide 31: FPGAs
Dos compañías
  Altera (Intel)
  Xilinx
Softwares
  Quartus -> Altera
  Vivado -> Xilinx

## Slide 32: FPGAs
¿Qué es VHDL?
  VHDL = Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language
¿Qué es Verilog?
  Verilog = así como VHDL es un lenguaje de descripción de hardware
Cuando se escribe en VHDL…
  No estamos programando
  Estamos haciendo la arquitectura del circuito
Ventaja
  VHDL es muy portable
  Si la arquitectura es correcta puede portar su diseño de VHDL/Verilog a otra tarjeta sin mucho esfuerzo (a menos que use periféricos específicos del SDK)
  Puede usarse el mismo archivo (a menos que se usen registros/memorias)
  Configuración y reconfiguración de Hardware
  Reemplazo de circuitería

## Slide 33: FPGAs
VHDL
  Creado por el DoD (Departamento de Defensa de USA) – 1981
Motivación
  Dificil de hacer ingeniería
  Los componentes caducan y se dan nuevos componentes
  Hay que reabrir el proceso de ingeniería
El estándar está a cargo de la IEEE

## Slide 34: FPGAs
FPGAs, CPLDs, PLDs
FPGA
  Bloques Lógicos
  Mucha más capacidad lógica
  Para diseños complejos
  Memoria Volatil (como la RAM)
  Más caros que CPLDs
CPLD
  Menos bloques lógicos que FPGA
  Para diseños más simples
  Memoria no volátil (como la ROM)
  Precio-Beneficio más caro que FPGA

## Slide 35: FPGAs
VHDL y Verilog
Verilog
  Permite escribir modelos más rápido que VHDL
  No captura todos los errores
VHDL
  Detecta los errores que verilog deja pasar

## Slide 36: FPGAs
Donde son utilizados (VHDL):
  Para configurar FPGAs y CPLDs (hardware configurable)
  Simulación de circuitos digitales
  Para la creación de ASICs
¿Cómo lo utilizaremos en el curso?
  Para configurar un FPGA que haga una acción específica de hardware
  Interfaz de varios periféricos

## Slide 37: FPGAs
Vivado – Creando un proyecto

## Slide 38: FPGAs
Vivado – Creando un proyecto

## Slide 39: FPGAs
Vivado – Creando un proyecto
Si la tarjeta tiene más bloques de DSP, generalmente es más cara

## Slide 40
FINAL DÍA 2

## Slide 41: Parte 1
ELECTRÓNICA DIGITAL

## Slide 42: Funciones Lógicas y Compuertas
En resumen, se pueden realizar combinaciones lógicas utilizando solamente estas compuertas, que son las funciones booleanas básicas
  AND
  OR
  NOT
La lógica combinacional es el resultado de circuitos digitales que tienen que relacionan entradas y salidas
El teorema de DeMorgan nos ayuda a representar un circuito combinacional de manera diferente pero con mismo significado

## Slide 43: Funciones Lógicas y Compuertas
Variable booleana: aquella que solo posee dos significados, ALTO/BAJO, 1/0, Cierto/Falso
  George Boole
Algebra booleana: Un sistema que opera con variables booleanas
Expresión Booleana: una expresión algebraica (booleana) que se da por medio de operadores lógicos, también llamado función booleana
  U = X + Y
Compuerta Lógica: un circuito electrónico que se funge por medio de algebra booleana.
  NAND, NOR, XOR,

## Slide 44: Funciones Lógicas y Compuertas
Tabla de la verdad: Es la relación de entradas vs salida del sistema digital
Inversor: NOT, buffer inversor, cambia su estado a su estado opuesto a la salida
  Una burbuja en la entrada simboliza también inversión
Símbolo distintivo: Aquellos símbolos que representan las compuertas
Diferentes simbologías de representación de compuertas
  IEEE/ANSI 91-1984 Estándar
  IEEE/ANSI 91-1984 Rectangular
Buffer: Un amplificador de señal lógica, no altera la entrada usualemnte

## Slide 45: Funciones Lógicas y Compuertas
Función AND
  Aquella función lógica que solamente su salida es cierta si sus entradas son ciertas

## Slide 46: Funciones Lógicas y Compuertas
Función OR
  Aquella función lógica que su salida es cierta siempre que alguna de sus entradas sea cierta

## Slide 47: Funciones Lógicas y Compuertas
Nivel activo: Aquel nivel que se define para cual quier acción que se defina como “ON” ya sea BAJO o ALTO
  Activo Alto: Considerada así solo cuando el estado de activación es ALTO
  Activo Bajo: Considerada asó solo cuandl el estado de activación es BAJO
Para switches e Indicadores LED
  SPST: Un polo, dos tiros
  Vcc: Voltaje de polarización del circuito
    No necesariamente el voltaje lógico alto
  Resistor Pull-Up: Resistor conectado a Vcc

## Slide 48: Funciones Lógicas y Compuertas
Normalmente Abierto:
Normalmente Cerrado:
Dos Polos

## Slide 49: Funciones Lógicas y Compuertas
LED: Un dispositivo electrónico (Diodo) que al paso de corriente es transformada en luz y solo se polariza en un sentido

## Slide 50: Funciones Lógicas y Compuertas
Funciones Lógicas derivadas:
  NAND, NOR, XOR, XNOR
NAND: Contraria a la AND que activa cuando solamente se dan ambas entradas, cualquier combinación que no sean ciertas activará su salida
NOR: Solamente su salida se activará cuando ambas combinaciones de entrada sean 0
XOR: Se activa la salida si las entradas son diferentes
XNOR: La salida se activará si ambos estados lógicos coinciden en sus entradas

## Slide 51: Funciones Lógicas y Compuertas
NAND

## Slide 52: Funciones Lógicas y Compuertas
NOR

## Slide 53: Funciones Lógicas y Compuertas
XOR

## Slide 54: Funciones Lógicas y Compuertas
XNOR

## Slide 55: Funciones Lógicas y Compuertas
Para la siguiente figura:
  Lógica Positiva
1 – Compuerta que enciende el LED si ambos switch están cerrados
2 – Compuerta que enciende el LED si ambos switch están en ALTO
3 – Compuerta que enciende el LED si ambos switch están en BAJO
4 – Compuerta que enciende el LED si ambos switch están en la misma posición

## Slide 56: Funciones Lógicas y Compuertas
Teorema de DeMorgan: teorema de algebra booleana, nos permite convertir una compuerta AND a una compuerta OR

## Slide 57: Funciones Lógicas y Compuertas
Ejemplo: Utilice el teorema de DeMorgan y dibuje la tabla de verdad
Y = !(!A + !B + !C + !D)

## Slide 58: Funciones Lógicas y Compuertas
Inhibir y Habilitar
Onda Digital: Una serie de 1’s y 0’s en el tiempo
Forma Verdadera: onda no invertida
Forma complementaria: onda invertida
Inhibir (deshabilitar): una señal que previene que la onda de entrada pase a la salida
En fase: poseen el mismo nivel lógico al mismo tiempo
Fuera de fase: cuando hay una traslación en el tiempo de una onda con respecto a la otra

## Slide 59: Funciones Lógicas y Compuertas
Inhibiendo usando ANDs Inhibiendo usando ORs

## Slide 60: Funciones Lógicas y Compuertas
Inhibiendo usando NANDs Inhibiendo usando NORs

## Slide 61: Funciones Lógicas y Compuertas
Inhibiendo usando XORs Tabla de Resumen

## Slide 62: Funciones Lógicas y Compuertas
Buffers de Tres Estados: además de poseer ALTO y BAJO, poseen una salida de alta impedancia ‘Z’
Alta impedancia: Ni alto ni bajo, equivale a circuito abierto
Bus: un cable o grupo de cables comunes en múltiples circuitos

## Slide 63: Funciones Lógicas y Compuertas
Circuitos Integrados Lógicos: combinan iguales o diferentes componentes en un encapsulado
SSI (Baja escala de Integración): aquellos IC que tienen menos de 12 compuertas
LSI (Alta escala de integración): aquellos IC que poseen de 100 a 10k componentes
VLSI (Muy Alta escala de integración): mayor a 10k componentes
TTL (lógica transistor-transistor): familia de elementos lógicos basado en tecnología BJT
CMOS: familia de elementos lógicos basados en MOSFET
Chip: un circuito integrado
DIP (paquete de línea dual): un integrado con pines paralelos

## Slide 64: Funciones Lógicas y Compuertas
PCB (circuito impreso): aquella tarjeta bajo fabricación que los cables son uniones de cobre
Breadboard AKA Protoboard: una “tabla” que se usa para prototipaje de circuitos
Through-hole: componentes que usualmente son DIP y que al insertar pasan el espesor de la tarjeta de PCB
SMT (Tecnología de Montaje Superficial): componentes que son planos, tienen terminales que no son thru-hole.
SOIC: un circuito integrado SMT que es fácil de montar y tiene pocas terminales
QFP: Un circuito integrado que posee en sus cuatro laterales terminales
BGA: Un circuito integrado que sus terminales están en el lado inferior y son una matriz de “esferas” (en realidad no son esferas)

## Slide 65: Funciones Lógicas y Compuertas
Data sheet: Las especificaciones técnicas de los componentes
Data book: colección de datasheets
PDF: uds. ya saben que es
Diferentes compuertas AND bajo tecnologías

## Slide 66: Funciones Lógicas y Compuertas
Vista superior de un DIP
Notas:
  Todo IC necesita Vcc y GND
  No polarizar el chip en otro lugar que no sea Vcc, salvo drivers de motores que si necesitan el voltaje que utilizará para el motor
  No polarizar otros IC con salidas de su IC

## Slide 67: Funciones Lógicas y Compuertas

## Slide 68: Parte 2
FPGA

## Slide 69: FPGA – Sintaxis en VHDL
La sintaxis son las diferentes palabras reservadas del lenguaje que no se pueden utilizar, en esta caso para realizar un archivo de descripción de hardware
Comentarios
  -- Esto es un comentario válido

## Slide 70: FPGA – Sintaxis en VHDL
Nombres válidos: Los nombres válidos son solamente iniciados en letras
  No se inicia con números
  No se inicia con caracteres alfanuméricos
  No doble subrayado consecutivo
  No hay espacios
Válidos
  CLK_EN
  Out1
  Address_00
  IIR
Inválidos
  _ADC0
  K__Temp
  Fine_Tunning?
  Mux 0

## Slide 71: FPGA – Sintaxis en VHDL
Librerías: Son una colección de constructores que designadas una ENTIDAD (se hablará mas adelante de esto)
  Es como un header file en C (*.h)
Paquetes: es una colección de constructores que puede ser usado para definir diferentes entidades
  Librerías
    Deben incluirse al inicio de cada archivo de vhdl
    La más común es la IEEE
  Paquetes
    El más común es STD_LOGIC_1164
Ejemplo:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
LIBRARY lpm;
USE lpm.lpm_components.ALL;

## Slide 72: FPGA – Sintaxis en VHDL
Use: para acceder a las “opciones” embebidas en el paquete
Ejemplo:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
LIBRARY lpm;
USE lpm.lpm_components.ALL;

## Slide 73: FPGA – Sintaxis en VHDL
Entidades y Arquitectura: se requiere para definir que tipo de sistema estamos diseñando
  En la entidad se definen las I/O
  En la arquitectura se define la relación de I/Os
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
statements;
END a;
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC;
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 74: FPGA – Sintaxis en VHDL
Generic: pasar ciertos parámetros en el diseño sin necesidad de definirlo como I/O
  Si queremos cambiar el tamaño del bus
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
statements;
END a;
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
GENERIC (
N : INTEGER := 3
);
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N downto 0);
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 75: FPGA – Sintaxis en VHDL
downto: para definir la cantidad de variaciones de un vector, por lo general
  Si la señal o entrada varía de p.e. 31 a 0 (numéricamente)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
statements;
END a;
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
GENERIC (
N : INTEGER := 3
);
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N DOWNTO 0);
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 76: FPGA – Sintaxis en VHDL
begin/end: todo lo que quede debajo de ella es la arquitectura
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
statements;
END a;
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
GENERIC (
N : INTEGER := 3
);
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N DOWNTO 0);
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 77: FPGA – Sintaxis en VHDL
Map: si se tiene programáticamente un archivo VHD dentro de otro y se requiere utilizar, esta instrucción mapea entradas y salidas de las diferentes arquitecturas
  Para hacer “instantiation”
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY __entity_name IS
GENERIC(define parameters);
PORT(define inputs and outputs);
END __entity_name;
ARCHITECTURE a OF __entity_name IS
SIGNAL and COMPONENT declarations;
BEGIN
MAP
statements;
END a;

## Slide 78: FPGA – Sintaxis en VHDL
Asignación
  Para realizar designaciones entre señales, entradas y salidas
-- And Gate Example
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY and2gate IS
GENERIC (
N : INTEGER := 3
);
PORT(
a, b: IN STD_LOGIC_VECTOR(N DOWNTO 0);
y : OUT STD_LOGIC);
END and2gate;
ARCHITECTURE behavioral OF and2gate IS
BEGIN
y <= a and b;
END behavioral;

## Slide 79: FPGA – Sintaxis en VHDL
Puertos: es la conexión física de entradas y salidas
  IN, OUT, INOUT (Bidireccional), BUFFER (con retroalimentación de la entrada)
ENTITY mux IS
PORT(
s1, s0 : IN STD_LOGIC;
y0, y1, y2, y3 : OUT STD_LOGIC);
END mux;

## Slide 80: FPGA – Sintaxis en VHDL
Señales y variables
  Señales: son los cables que van internamente entre los elementos lógicos (no son las I/O del sistema)
    Se declaran antes de la sentencia BEGIN
    El valor es asignado mediante <=
ARCHITECTURE a OF design4 IS
SIGNAL connect : STD_LOGIC_VECTOR ( 7 downto 0);
BEGIN
PROCESS check IS
VARIABLE count : INTEGER RANGE 0 TO 255;
BEGIN
IF (clock’EVENT and clock = ‘1’) THEN
count := count + 1; —— Variable assignment statement
END IF;
END PROCESS;
connect <= a and b; —— Signal assignment statement
END a;

## Slide 81: FPGA – Sintaxis en VHDL
Librerías estándares y paquetes
  IEEE.STD_LOGIC
  IEEE.STD_LOGIC_1164
  IEEE.STD_LOGIC_VECTOR
  IEEE.MATH_REAL
  IEEE.NUMERIC_STANDARD
  Soporta lo común: AND, OR, NOT, XOR, etc
  RISING_EDGE, FALLING_EDGE
  CEIL, FLOOR
  INTEGER, REAL
  MOD, REM, +, -, *
https://bit.ly/2APy7DZ

## Slide 82: FPGA – Sintaxis en VHDL
Tipos: son los diferentes valores que puede adquirir una señal o variable
  Una señal bit = 1 ó 0
  Una señal de enteros depende del rango, p.e 8-bit de 0 a 255 si son sin signo

## Slide 83: FPGA – Sintaxis en VHDL
Tipos… STD_LOGIC. También llamada IEEE STD.1164 de lógica multivalor
  Sirven para forzar niveles
  Una señal Weak equivale a un pull-up o pull-down
  La mayoría de los casos un ‘1’ ‘0’ ‘Z’ o ‘X’ es suficiente
‘U’, —— Uninitialized
‘X’, —— Forcing Unknown
‘0’, —— Forcing 0
‘1’, —— Forcing 1
‘Z’, —— High Impedance
‘W’, —— Weak Unknown
‘L’, —— Weak 0
‘H’, —— Weak 1
‘-’, —— Don’t care

## Slide 84: FPGA – Sintaxis en VHDL
Enumeraciones: son consecutivos de palabras, generalmente la primera es 0 (en otros lenguajes)
TYPE STATE_TYPE IS (idle, start, pulse, read);
SIGNAL state: STATE_TYPE;

## Slide 85: FPGA – Sintaxis en VHDL
Ejemplo de señales
-- Para lógica estándar será:
signal s0 : std_logic := ‘1’
signal s1 : std_logic := ‘W’
-- Para vector:
signal s2 : std_logic_vector(3 downto 0);
signal s3 : std_logic_vector(3 downto 0) := “000”
signal s4 : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => ‘1’);
-- asignaciones
s2(1) <= s3(2);
s3 <= s4;

## Slide 86: FPGA – Sintaxis en VHDL
Cuando son enteros sin signo o con signo
-- sin signo:
signal leds1 : unsigned(4 downto 0) := 23;
signal leds2 : unsigned(4 downto 0) := (others => ‘1’);
leds1 <= (others => ‘1’);
leds2 <= leds1 + 1;
-- con signo:
signal leds1 : signed(4 downto 0) := -7; --- lo mismo a “11001”
signal leds2 : signed(4 downto 0) := (others => ‘0’);
leds1 <= (others => ‘1’);
leds2 <= leds1 - 1;

## Slide 87: FPGA – Sintaxis en VHDL
Cuando son enteros
  Generalmente son de 32 bits
    Sin signo = -2 147 483 647 a +2 147 483 647
-- con signo:
signal counter1 : integer range 0 to 255 := 0;
signal counter2 : integer range 0 to 65535 := 300;
counter1 <= 4;
counter2 <= counter 1 + 25;

## Slide 88: FPGA – Sintaxis en VHDL
When/Else
  Evalua condiciones
Sintaxis
señal <= expresión1 when condición else expresión2;
señal <= expresión1 when condición else
expresión2 when condición else
expresión3;
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY buffwen IS
PORT(
Input_: IN STD_LOGIC;
Ena : IN STD_LOGIC;
output_ : OUT STD_LOGIC);
END buffwen;
ARCHITECTURE behavioral OF buffwen IS
BEGIN
output_ <= input_ when Ena = ‘0’ else ‘Z’;
END behavioral;

## Slide 89: FPGA – Sintaxis en VHDL
When/Else
  Evalua condiciones
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY andngate IS
GENERIC(
BITS : INTEGER := 3;
);
PORT(
Input1: IN STD_LOGIC_VECTOR(BITS – 1 downto 0) := (OTHERS => ‘0’);
Input2: IN STD_LOGIC_VECTOR(BITS – 1 downto 0) := (OTHERS => ‘0’);
Ena : IN STD_LOGIC;
output1 : OUT STD_LOGIC);
END buffwen;
ARCHITECTURE behavioral OF andngate IS
signal sout : STD_LOGIC := ‘0’;
BEGIN
sout <= ‘1’ when input1 and input2;
output_ <= sout when Ena = ‘0’ else (others => ‘0’);
END andngate;

## Slide 90
FINAL DÍA 3

## Slide 91: Parte 1
ELECTRÓNICA DIGITAL

## Slide 92: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Red de compuertas lógicas: cuand se conectan más de una compuerta entre sí
Diagrama lógico: un diagrama similar al esquemático de conexión de compuertas
Lógica combinacional: circuito digital donde la salida son derivadas de las entradas independientemente como se apliquen
Lógica combinatoria = lógica combinacional
Convención Bubble-toBubble: lógicas de inversión conectadas entre ellas y lógicas de no inversión conectada entre ellas
Orden de precedencia: la secuencia en las que las funciones booleanas son realizadas

## Slide 93: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Derivas la expresión boolana de la siguiente red lógica

## Slide 94: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Redibuje el circuito utilizando la convención bubble to bubble para la compuerta nand.
  NOTA: Utilize la ley de DeMorgan

## Slide 95: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Concluya para el siguiente circuito la salida de la compuerta OR
  NOTA: El circulo que sale de A es un cable (solo el punto oscuro, conocido como nodo), los inversores siempre se ponen al inicio/final de la compuerta como burbujas o como un buffer inversor

## Slide 96: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Escriba la salida del sistema lógico

## Slide 97: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Escriba la salida del sistema lógico

## Slide 98: Expresiones Booleanas, Diagramas lógicos y tabla de verdad
Escriba la salida del sistema lógico

## Slide 99: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Niveles de compuertas: el número de compuertas que una señal debe pasar de una entrada a una salida en una red lógica
  Siguen un orden de precedencia
  Posiblemente la salida sea la entrada a otra compuerta y así sucecivamente
Entradas Doble-rail: entradas que pasan al siguiente punto de la compuerta como la señal y también la señal compelentada
Synthesis: el proceso de crear un circuito lógico de una descripción, como la ecuación o la tabla de verdad.

## Slide 100: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Ejemplo de soluciones

## Slide 101: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Ejemplo de soluciones

## Slide 102: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Sintetice en diagramas lógicos las siguientes ecuaciones booleanas

## Slide 103: Diagramas lógicos de expresiones booleanas
Use el teorema de DeMorgan para modificar la ecuación booleana siguiente, de esta forma no habrá

## Slide 104: Tablas de la Verdad de Diagramas Lógicos o Expresiones Booleanas
Existen dos maneras de tener el resultado lógico de un sistema.
  Elaborar una tabla de verdad e ir evaluando cada salida
    (más elaborado)
  Elaborar la expresión booleana y llenar la tabla de la verdad
    (más eficiente)

## Slide 105: Tablas de la Verdad de Diagramas Lógicos o Expresiones Booleanas
Derivar la tabla de verdad del siguiente grupo de compuertas, usando sus valores interm.

## Slide 106: Tablas de la Verdad de Diagramas Lógicos o Expresiones Booleanas
Otra manera sería evaluar las condiciones ciertas del circuito lógico

## Slide 107: Formas de: Suma de Productos y Productos de Suma
Termino de Producto: una expresión booleana que sus variables pueden ser o no complementos de su entrada y están en AND (!A*B)
Minitérmino: un término de producto en donde todas las variables solamente se dan una vez en su valor estándar o complementado (!ABC, A!B!C)
Suma de términos: Un conjunto de términos en donde las variables son expuestas en forma OR (!A + BC + !D)
Maxitermino: Una suma de términos de expresiones booleanas en donde las posibles variables aparecen solo una vez, en una forma de complemento o valor estándar (!A + !B + C)
Suma de Productos (SOP): una expresión booleana en donde varios productos son ordenados en OR (AB + CD + EF; !AB + ABC + CDE)
Productos de suma (POS): una expresión booleana en donde varios términos son expuestos en AND [(!A + B + C)*(!A + C + !D)*(!A + !B + !C)]
Forma de bus: una manera de dibujar los diagramas lógicos desde su valor estándar y su complemento disponibles desde el inicio

## Slide 108: Formas de: Suma de Productos y Productos de Suma
¿Cuál será el siguiente circuito?. Exponga la ecuación y dibújelo

## Slide 109: Formas de: Suma de Productos y Productos de Suma
Haga lo mismo para las siguientes tablas de verdad

## Slide 110: Formas de: Suma de Productos y Productos de Suma
Para el resultado de la tabla 3.4. Ahora encuentrar los productos de suma
  NOTA: Para esto se debe considerar el teorema de DeMorgan y la condición donde Y = 0

## Slide 111: Teoremas de Algebra Booleana
Usualmente nos interesa minimizar el número de compuertas
  p.e. un circuito que se realiza con 8 ORs de 4 entradas y una AND de 8 entradas
    Simplificado podría ser solo con 4 ANDs y 4 Ors
Para esto necesitamos los teoremas de lógica booleana en base a las propiedades:
  Conmutativa: se puede alterar su operación y el resultado sigue siendo el mismo
    (a + b) = (b + a)
    No ocurre lo mismo en la sustracción (a – b) != (b – a)
  Asociativa: los operandos pueden ser agrupados sin alterar el resultado
    (a + b) + c = a + (b + c)
    No ocurre lo mismo para (a – b) – c != a – (b – c)
  Distributiva: propiedad que se da por la multiplicación sobre la adición
    a(b + c) = ab + ac

## Slide 112: Teoremas de Algebra Booleana
Encuentre la expresión booleana de este productos de suma (POS). Aplique la propiedad distributiva para transformar el circuito a suma de productos (SOP)

## Slide 113: Teoremas de Algebra Booleana
Encuentre la expresión booleana de este productos de suma (POS). Aplique la propiedad distributiva para transformar el circuito a suma de productos (SOP)

## Slide 114: Teoremas de Algebra Booleana
Teorema 1:
  xy = yx
Teorema 2:
  x + y = y + x
Teorema 3:
  (xy)z = x(yz) = (xz)y
Teorema 4:
  (x + y) + z = x + (y + z) = (x + z) + y
Teorema 5:
  x(y + z) = xy + xz
Teorema 6:
  (x + y)(w + z) = xw + yz + yw + yz
Teorema 7: x*0 = 0
Teorema 8: x + 0 = x
Teorema 9: x XOR 0 = x
Teorema 10: x*1 = x
Teorema 11: x + 1 = 1
Teorema 12: x XOR 1 = !x
Teorema 13: x*x = x
Teorema 14: x + x = x
Teorema 15: x XOR x = 0
Teorema 16: x*!x = 1
Teorema 17: x + !x = 1
Teorema 18: x XOR(!x) = 1
Teorema 19: !!x = x
Teorema 20: !(xy) = !x + !y
Teorema 21: !(x + y) = !x!y
Teorema 22: x + xy = x
Teorema 23: (x + y)(x + z) = x + yz
Teorema 24: x + !xy = x + y

## Slide 115: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando el teorema 22 y otras reglas de algebra booleana. Dibuje el circuito simplificado.

## Slide 116: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando el teorema 22 y otras reglas de algebra booleana. Dibuje el circuito simplificado.

## Slide 117: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando el teorema 22 y otras reglas de algebra booleana. Dibuje el circuito simplificado.

## Slide 118: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando teoremas y dibuje el diagrama simplificado

## Slide 119: Teoremas de Algebra Booleana
Simplifique la siguiente expresión booleana usando teoremas y dibuje el diagrama simplificado

## Slide 120: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Mapa K: Herramienta gráfica para encontrar las sumas de productos o productos de suma
Celda: la unidad más pequeña del mapa k
Celda adyacente: aquella que posee una variable diferente a su otra celda. !ABC y ABC son adyacentes.
Par: un grupo de dos celdas adyacentes. Cancela una variable
Quad: un grupo de cuatro celdas adyacentes. Cancela dos variables
Octeto: un grupo de seis celdas adyacentes. Cancela tres variables.

## Slide 121: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Mapas K

## Slide 122: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Posibilidades de Agrupaciones en un mapa K

## Slide 123: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Simplificar por Mapa K

## Slide 124: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Simplificar por Mapa K

## Slide 125: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Simplificar por Mapa K

## Slide 126: Simplificación por Mapa de Karnaugh (Mapa K)
Términos “No Importa”: Se puede tomar como más convenga, como un alto o un bajo
  Ejemplo decodificador BCD a 2421
  Terminos de 10 en adelante no se usan y se pueden representar como no me importa en el mapa K

## Slide 127: Parte 2
FPGA

## Slide 128: FPGA – Sintaxis en VHDL
Estructuras concurrentes: actúan como componentes separados y afecta a una estructura a la vez
Las señales asignan un puerto o un valor asociado a una expresión o constante
El orden de precedencia en VHDL se da por paréntesis
  AND, OR, NOT tienen igual orden de precendencia
__signal <= __expression;
sum <= (a xor b) xor c;
c_out <= ((a xor b) and c_in) or (a and b);

## Slide 129: FPGA – Sintaxis en VHDL
label: WITH __expression SELECT
__signal <= __expression WHEN __constant_value,
__expression WHEN __constant_value,
__expression WHEN __constant_value,
__expression WHEN __constant_value;
—— decoder implemented as a truth table (2 inputs, 4 outputs)
—— d has been defined as STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)
—— y has been defined as STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
WITH d SELECT
y <= “0001” WHEN “00”,
“0010” WHEN “01”,
“0100” WHEN “10”,
“1000” WHEN “11”,
“0000” WHEN others;

## Slide 130: FPGA – Sintaxis en VHDL
__label:
__signal <= __expression WHEN __boolean_expression ELSE
__expression WHEN __boolean_expression ELSE
__expression;
—— priority encoder
—— q defined as INTEGER RANGE 0 TO 7
—— d defined as STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
encoder:
q <= 7 WHEN d(7)=‘1’ ELSE
6 WHEN d(6)=‘1’ ELSE
5 WHEN d(5)=‘1’ ELSE
4 WHEN d(4)=‘1’ ELSE
3 WHEN d(3)=‘1’ ELSE
2 WHEN d(2)=‘1’ ELSE
1 WHEN d(1)=‘1’ ELSE
0;

## Slide 131: FPGA – Sintaxis en VHDL
Componentes: Se usa dentro de un archivo VHDL para llamar a otro archivo VHDL (entidad)
  Usualmente lo usamos para definir la entidad
  Se puede usar para llamar mas archivos dentro del archivo
COMPONENT __component_name
GENERIC(__parameter_name : string := __default_value;
__parameter_name : integer := __default_value);
PORT(
__input name, __input_name : IN STD_LOGIC;
__bidir name, __bidir_name : INOUT STD_LOGIC;
__output name, __output_name : OUT STD_LOGIC);
END COMPONENT;
ARCHITECTURE adder OF add4pa IS
COMPONENT full_add
PORT(
a, b, c_in : IN BIT;
c_out, sum : OUT BIT);
END COMPONENT;
SIGNAL c : BIT_VECTOR (3 downto 1);
BEGIN
statements
END adder;

## Slide 132: FPGA – Sintaxis en VHDL
Instantaniamiento de Componentes: Se realiza con PORT MAP
__instance_name: __component_name
GENERIC MAP (__parameter_name => __parameter_value ,
__parameter_name => __parameter_value)
PORT MAP (__component_port => __connect_port,
__component_port => __connect_port);

## Slide 133: FPGA – Sintaxis en VHDL
—— Four Component Instantiation Statements
—— Explicit port assignments
adder1: full_add
PORT MAP ( a => a(1),
b => b(1),
c_in => c0,
c_out => c(1),
sum => sum(1));
adder2: full_add
PORT MAP ( a => a(2),
b => b(2),
c_in => c(1),
c_out => c(2),
sum => sum(2));
adder3: full_add
PORT MAP ( a => a(3),
b => b(3),
c_in => c(2),
c_out => c(3),
sum => sum(3));
adder4: full_add
PORT MAP ( a => a(4),
b => b(4),
c_in => c(3),
c_out => c4,
sum => sum (4));
—— Four component instantiations
—— Implicit port assignments
adder1: full_add PORT MAP (a(1), b(1), c0, c(1), sum(1));
adder2: full_add PORT MAP (a(2), b(2), c(1), c(2), sum(2));
adder3: full_add PORT MAP (a(3), b(3), c(2), c(3), sum(3));
adder4: full_add PORT MAP (a(4), b(4), c(3), c4, sum(4));

## Slide 134: FPGA – Sintaxis en VHDL
Generic: permite a un componente no ser atado a los parámetros fijos. Parecido mas no igual a una constante en otros lenguajes (VHDL hay una declaración para constantes)
—— parameters defined in entity declaration of component file
ENTITY entity_name IS
GENERIC(__parameter_name : type := __default_value;
__parameter_name : type := __default_value);
PORT (port declarations);
END entity name;
—— Component declaration in top-level file also has generic clause.
—— Default values of parameters not specified.
COMPONENT component_name IS
GENERIC(__parameter_name : type;
__parameter_name : type);
PORT (port declarations);
END COMPONENT;

## Slide 135: FPGA – Sintaxis en VHDL
Generic: permite a un componente no ser atado a los parámetros fijos. Parecido mas no igual a una constante en otros lenguajes (VHDL hay una declaración para constantes)
—— Parameters specified in generic map in component instantiation
__instance_name: __component_name
GENERIC MAP (__parameter_name => __parameter_value,
__parameter_name => __parameter_value)
PORT MAP (port instantiations);

## Slide 136: FPGA – Sintaxis en VHDL
—— Component: behaviorally defined shift register
—— with default width of 4.
ENTITY srt_bhv IS
GENERIC (width : POSITIVE := 4);
PORT( serial_in, clk : IN STD_LOGIC;
q : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0));
END srt_bhv;
ARCHITECTURE right_shift of srt_bhv IS
BEGIN
PROCESS (clk)
BEGIN
IF (clk’EVENT and clk = ‘1’) THEN
q(width-1 downto 0) <= serial in & q(width-1 downto 1);
END IF;
END PROCESS;
END right_shift;

## Slide 137: FPGA – Sintaxis en VHDL
—— srt8_bhv.vhd
—— 8-bit shift register that instantiates srt_bhv
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY srt8_bhv IS
PORT(data_in, clock : IN STD_LOGIC;
qo : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
END srt8_bhv;
ARCHITECTURE right shift of srt8_bhv IS
—— component declaration
COMPONENT srt_bhv
GENERIC (width : POSITIVE);
PORT( serial_in, clk : IN STD_LOGIC;
q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
END COMPONENT;
BEGIN
—— component instantiation
Shift_right_8: srt_bhv
GENERIC MAP (width=> 8)
PORT MAP (serial_in => data_in,
clk => clock,
q => qo);
END right_shift;

## Slide 138: FPGA – Sintaxis en VHDL
Generate: para crear multiples instancias de algo en el hardware en particular.
  Utiliza índices, repeticiones
__generate_label:
FOR __index_variable IN __range GENERATE
__statement;
__statement;
END GENERATE;
—— Instantiate four full adders
adders:
FOR i IN 1 to 4 GENERATE
adder: full_add PORT MAP (a(i), b(i), c(i-1), c(i), sum(i));
END GENERATE;
—— Instantiate four latches from MAX+PLUS II primitives
—— Requires the statements LIBRARY altera; and
—— USE altera.maxplus.ALL;
latch4:
FOR i IN 3 downto 0 GENERATE
latch_primitive: latch
PORT MAP (d => d_in(i), ena => enable, q => q_out (i));
END GENERATE;

## Slide 139: FPGA – Sintaxis en VHDL
Process: es una sentencia concurrente, pero lo que ocurre internamente es secuencial.
  Lo utilizamos para procesar señales importantes
    Reloj, eventos, alguna señal prioritaria
END PROCESS __process_label;
—— D latch
PROCESS (en)
BEGIN
IF (en = ‘1’) THEN
q <= d;
END IF;
END PROCESS;

## Slide 140: FPGA – Sintaxis en VHDL
Estructuras secuenciales: Aquellas que el orden de ejecución afecta las operaciones del circuito.
  Para implementar circuitos secuenciales como latch, contadores, registros de corrimiento, FSM
IF: ejecuta uno o mas estados si la condición entre ella se cumple
IF __expression THEN
__statement;
__statement;
ELSIF __expression THEN
__statement;
__statement;
ELSE
__statement;
__statement;
END IF;
PROCESS (reset, load, clock)
VARIABLE count INTEGER RANGE 0 TO 255;
BEGIN
IF (reset = ‘0’) THEN
q <= 0;
ELSIF (reset = ‘1’ and load = ‘0’) THEN
q <= p;
ELSIF (clock’EVENT and clock = ‘1’) THEN – rising edge
count := count + 1;
q <= count;
END IF;

## Slide 141: FPGA – Sintaxis en VHDL
Case: se usa para evaluar varias condiciones con una expresión
CASE __expression IS
WHEN __constant_value =>
__statement;
__statement;
WHEN __constant_value =>
__statement;
__statement;
WHEN OTHERS =>
__statement;
__statement;
END CASE;
—— Case evaluates 2-bit value of s and assigns
—— 4-bit values of x and y accordingly
—— Default case (others) required if using STD_LOGIC
CASE s IS
WHEN “00” => y <= “0001”;
x <= “1110”;
WHEN “01” => y <= “0010”;
x <= “1101”;
WHEN “10” => y <= “0100”;
x <= “1011”;
WHEN “11” => y <= “1000”;
x <= “0111”;
WHEN others => y <= “0000”;
x <= “1111”;
END CASE;

## Slide 142: FPGA – Sintaxis en VHDL
—— This case evaluates the state variable “sequence”
—— that can have two possible values: “start” and “continue”
—— Values of out1 and out2 are also assigned for each case.
CASE sequence IS
WHEN start =>
IF in1 = ‘1’ THEN
sequence <= start;
out1 <= ‘0’;
out2 <= ‘0’;
ELSE
sequence <= continue;
out1 <= ‘1’;
out2 <= ‘0’;
END IF;
WHEN continue => sequence <= start;
out1 <= ‘0’;
out2 <= ‘1’;
END CASE;

## Slide 143
FINAL DÍA 4

## Slide 144: Decodificadores
Un circuito digital que detecta la presencia de un estado particular
  Activa una o más salidas del circuito dependiendo de las entradas
  Ejemplo 1, mas simple: NAND, AND (la combinación exacta da un estado ALTO a su salida)
  Para n-bits de entrada existen 2^n compuertas lógicas que decodifican la entrada
  Ejemplo 2, el decodificador de BCD
    4 variables de entrada
    10 variables de salida
  Ejemplo 3, decodificador de BCD a 7-Segmentos
    4 in, 8 out, 10 numéricos representados por su salida, 6 no standard

## Slide 145: Decodificadores – De salida sencilla
(a) AND y (b) NAND como decodificadores
  MSB = D3
  LSB = D0
  D = en este caso es una serie de bits de la entrada D

## Slide 146: Decodificadores – De salida sencilla
¿Cuál es la salida que decodificaría a?
¿Cuál es la salida que decodificaría b?
¿Cuál es la salida que decodificaría c ?

## Slide 147: Decodificadores – De salida sencilla
Decodificadores de compuerta sencillo
  Se usan para activar otro circuito digital dependiendo de las condiciones
    Habilitar un periférico de PC, ejemplo al escribir en una dirección de estado y control habilita el periférico
Ejemplo: Diseñar para VHDL con Vivado si.
  El COM1 y COM2 de la PC se activa si las entradas de control !(IOR) (Input/Output Read) o !(IOW) (Input/Output Write) son activadas
  Posee una dirección única de 10 bits representado por una dirección A[0:9] está presente
  A[0:9] se puede representar por 3 bytes
  Las salidas son en activo bajo !(COM1Enable) y !(COM2Enable)
    !COM1Enable activo si !(IOR) o !(IOW) son activos bajos y la dirección está entre 0x3F8-0x3FF
    !COM2Enable activo si !(IOR) o !(IOW) son activos bajos y la dirección está entre 0x2F8-0x2FF

## Slide 148: Decodificadores – De salida sencilla
COM1
  Dirección alta COM1 0x3F8 = 0011 1111 1000
  Dirección baja COM1 0x3FF = 0011 1111 1111
COM2
  Dirección alta COM1 0x2F8 = 0010 1111 1000
  Dirección baja COM1 0x3FF = 0010 1111 1111
Los A[0:2] son condiciones no me importa para ambos casos
  COM1 = 0011 1111 1XXX
  COM2 = 0010 1111 1XXX
Diferenciamos el COM1 del COM2 por el A(8)
!COM1Enable activo si !(IOR) o !(IOW) son activos bajos
  Adress <= STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 3)
  COM1Enable <= Not ((!IOR OR !IOW) AND Address AND A(8))
!COM2Enable activo si !(IOR) o !(IOW) son activos bajos
  COM2Enable <= Not ((!IOR or !IOW) AND Address AND NOT A(8))

## Slide 149: Decodificadores – De salida sencilla
Dibujar una compuerta decodificadora de la siguiente dirección: D3D2D1D0 = 1100
  Salida activo alto (VHDL)
  Salida activo bajo (VHDL)

## Slide 150: Decodificadores – De multiples salidas
Usualmente los decodificadores tienen multiples salidas
Poseen una colección de entradas decodificadoras
Un decodificador de “n” entradas podrá decodificar hasta “m = 2^n” salidas
Se describen como “decodificadores de ‘n’ a ‘m’ líneas”

## Slide 151: Decodificadores – De multiples salidas
Decodificador de 2 a 4 líneas

## Slide 152: Decodificadores – De multiples salidas
Parecido al ejemplo anterior
  Decodificador de 2 a 4 líneas (https://allaboutfpga.com/vhdl-code-for-2-to-4-decoder/)

## Slide 153: Decodificadores – De multiples salidas
Parecido al ejemplo anterior
  Decodificador de 2 a 4 líneas (https://allaboutfpga.com/vhdl-code-for-2-to-4-decoder/)

## Slide 154: Decodificadores – De multiples salidas
Parecido al ejemplo anterior
  Decodificador de 2 a 4 líneas (https://allaboutfpga.com/vhdl-code-for-2-to-4-decoder/)

## Slide 155: Decodificadores – De multiples salidas
Decodificador de 3 a 8 líneas (activo bajo)

## Slide 156: Decodificadores – De multiples salidas
Decodificador de 3 a 8 líneas (activo bajo) – VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity decoder is
port(
G : in STD_LOGIC;
D : in STD_LOGIC_VECTOR( ? downto 0);
Y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
);
end decoder;
architecture bhv of decoder is
Begin
process(D, G)
begin
if G = 0 then
  case D is
  when "000" => Y <= “01111111";
  ….
  when “111" => Y <= “11111110";
  end case;
else
Y <= (others => ‘1’);
end if;
end process;
end bhv;

## Slide 157: Decodificadores – De multiples salidas
Del ejemplo anterior se puede obtener un decodificador de memorias, p.e., un decodificador de un grupo de memorias de 8k de 8 bloques:
  Son 8 memorias de 8k
    8 x 8k = 8 x 8 x (1024) = 65536 = 65536/1024 = 64kB
    16 bits la entrada
      3 bits de decodificación (MSBs)
    8 bits la salida
  Cada bloque es activado por !G

## Slide 158: Decodificadores – De multiples salidas
Diagrama de Tiempo: muestra una o más señales digitales de como cambian en el tiempo
Simulacion: verificación del diseño digital (en este caso) utilizando el diagram de tiempo antes de ingresar al FPGA
Ondas de estímulo: ondas predefinidas en el archive de limitantes que describen la relación de las entradas para su cambio en salidas
Onda de respuesta: un conjunto de ondas generadas por un simulador para un particular diseño digital en respuesta a las ondas de estímulo.
Retardo de propagación: La diferencia de tiempo en el cambio de una señal de entrada en el circuito.

## Slide 159: Decodificadores – En Visualización
Decodificador de BCD a 7-segmentos: un arreglo de siete LEDs controlados independientemente o eleméntos de LCD en una figura 8 que despliegan los dígitos decimales
Display de Ánodo Común: un display de siete segmentos donde los ánodos de todos los LEDs son conectados al circuito de voltaje de suministro. Cada segmento es iluminado por lógica activo bajo a su cátodo.
Display de Cátodo Común: un display de siete segmentos donde los cátodos de todos los LEDs son conectados al circuito de voltaje de suministro. Cada segmento es iluminado por lógica active alto a su ánodo.

## Slide 160: Decodificadores – En Visualización

## Slide 161: Decodificadores – En Visualización

## Slide 162: Decodificadores – En Visualización
Patrón requerido para mostrar los caracteres hexadecimales del 0-9 y de A-F.

## Slide 163: Decodificadores – En Visualización
El integrado 7447 no posee los carateres hexadecimales.

## Slide 164: Decodificadores – En Visualización
BCD: Binary Coded Decimal. Un código en el cual cada digito individual representa en su conjunto de 4-bits un número binario, p.e., 905 = 1001 0000 0101
La siguiente tabla de verdad representa un decodificador de BCD a 7 segmentos para ánodo común.
Ejemplo de ecuación de salida segmento b
  b = !D3 D2 !D1 D0 + !D3 D2 D1 !D0

## Slide 165: Decodificadores – En Visualización
https://allaboutfpga.com/bcd-to-7-segment-decoder-vhdl-code/

## Slide 166: Decodificadores – En Visualización

## Slide 167: Decodificadores – En Visualización

## Slide 168: Decodificadores – En Visualización
Ripple blanking: Técnica usada en un display numerico para suprimir caracteres no usados.
!RBI: Ripple blanking input
!RBO: Ripple blanking output
PROCESS: un constructor de VHDL que contiene sentencias si existe una señal cambiante en su lista de sensitividad.
Lista de Sensitividad: una lista de señales en una sentencia proceso que es monitoreada para determiner que proceso es ejecutado.
Sentencia CASE: un constructor de VHDL en el cual las seleciones son ejecutadas dependiendo del valor de la variable a evaluar.
Sentencia IF: un constructor de VHDL entre un proceso que ejecuta una serie de sentencias booleanas que la expression a evaluar dará como resultado un valor cierto o falso.

## Slide 169: Decodificadores – En Visualización
Ejemplo del uso del RBI y RBO
  Eliminando los ceros anteriores

## Slide 170: Decodificadores – En Visualización
Ejemplo del uso del RBI y RBO
  Eliminando los ceros posteriores

## Slide 171: Decodificadores – En Visualización
Ejemplo del uso del RBI y RBO - VHDL

## Slide 172: Encoders
Encoder: un circuito que genera un código binario en su salida en respuesta de más de una línea de entrada activa.
  Funciona inversamente a un decodificador
Codificador de Prioridad: un encoder que genera un binario o salida BCD correspondiente de su entrada active siendo esta la prioridad más alta.
  Normalmente es el bit más significativo
TLDR (Too Long Didn’t Read)
  Decodificadores: de pocas entradas a muchas salidas
  Codificadores: de muchas entradas a pocas salidas

## Slide 173: Encoders
Codificador binario de 3 bits

## Slide 174: Encoders
¿Quién tiene la prioridad más alta?
  D0 es el superior
  D7 es el inferior
Figura a
  bit =
  Q[2:0] =
Figura b
  bit =
  Q[2:0] =
Figura c
  bit =
  Q[2:0] =

## Slide 175: Encoders
Decodificador de prioridad por medio de enteros

## Slide 176: Encoders
Decodificador de prioridad por medio de enteros

## Slide 177: Multiplexores
Multiplexor: un circuito que direcciona una o diferentes entradas a su salida dependiendo del estado de entradas.
Datos de Entrada: las entradas del multiplexor que alimentan la señal de salida cuando se selecciona.
Entrada de Selección: la entrada del multiplexor que selecciona el canal digital a pasar
Notación doble suscrita: una convención de nombre en donde dos o más grupos relacionados de señales son nombradas utilizando dos suscritos numéricos. Generalmente, el primer dígito se refiere a un número de señales y de un Segundo element en el grupo, p.e., X03 representa el 3er elemento del grupo 0 de un grupo de señales X.

## Slide 178: Multiplexores
Multiplexor de 4 a 1

## Slide 179: Multiplexores
En general un multiplexor con n entradas de selección tiene m = 2^n entradas.
  Mux de 8 a 1 = 3 entradas
  Mux de 16 a 1 = 4 entradas
En otros casos los multiplexores pueden tener más de 1 bit de salida
  A esta notación (tabla 5.9) es conocida de doble suscrito

## Slide 180: Multiplexores
Mux 4 a 1 https://allaboutfpga.com/vhdl-4-to-1-mux-multiplexer/

## Slide 181: Multiplexores
Mux 4 a 1

## Slide 182: Multiplexores
Ejemplo de uso de multiplexores
  Stream de datos
  Selección de entrada a salida
    Selección de un canal de entrada hacia un dispositivo como un DSP

## Slide 183: Multiplexores
Selección de datos multicanal
  Asume la salida como un grupo de bits o un bit
  A continuación se muestra un multiplexor cuadruple de 2 canales de entrada
    1 multiplexor 2 a 1, 4 entradas por canal, 1 entrada de selección, 4 salidas

## Slide 184: Multiplexores
Dibujar un multiplexor de 4 entradas, 2 entradas de selección, 4 salidas
Realizar código en VHDL

## Slide 185: Multiplexores – Aplicación en tiempo
Contador: un circuito digital que produce una salida fija a una secuencia de estados binarios cuando una entrada llamada reloj recibe los pulsos.
La salida avanza en 1 al recibir los pulsos de reloj (p.e., para un Contador de 4 bits progresa de 0000 a 1111, entonces repite)
Reloj: una señal que controla la operación secuencial de un circuito digital como un contador avanzando su salida al siguiente estado cuando recibe un pulso.
Flanco positivo: el punto de una onda digital donde la onda cambia de BAJO-a-ALTO

## Slide 186: Multiplexores – Aplicación en tiempo

## Slide 187: Multiplexores – Aplicación en tiempo
Dibujar el diagrama de tiempo de circuito multiplexor de 8-a-1 en donde a la entrada del contador está cableada a la entrada de selección de salidas, ver diagrama

## Slide 188: Multiplexores – Aplicación en tiempo
El siguiente diagrama genera una onda de 1kHz. Dibuje el diagrama de entradas que permitirá una onda de 2kHz y 4kHz

## Slide 189: Multiplexores – División de tiempo
Multiplexión por division de tiempo: TDM es una técnica utilizada en líneas de transmission para generar muchas señales simultaneamente permitiendo compartir la línea para cantidades iguales de tiempo.
Porción de tiempo: un período de tiempo en donde la línea compartida que transmite datos tiene acceso al camino de transmission
Multiplexión de bit: una técnica en TDM en la cual el bit es enviado para cada canal durante su porción de tiempo.
Byte (o palabra) multiplexada: una técnica en TDM en la cual un byte (o palabra) es enviada por cada canal durante su porción de tiempo.

## Slide 190: Multiplexores – División de tiempo
Si quisiéramos transmitir un grupo de 4 bits podríamos hacerlo así
  pnm = paquete “n” bit “m”
  Comunicaciones digitales
Si queremos transmitir un grupo de 8 bits (mantenemos el canal para todos los bits de esa señal)
  pnm = paquete “n” de byte “m”
  Las telefónicas transmiten por TDM las señales de audio
  se codifica para la transmisión, cada canal de datos es una señal codificada en este tren de pulsos que comparten la misma línea, hay un decodificador y un mux que selecciona la señal alternadamente para que no haya interrupción aparente

## Slide 191: Multiplexores – División de tiempo
Dibuje un circuito multiplexor de 8-a-1 que comparta la línea a pesar de las entradas de los otros canales.

## Slide 192: Multiplexores – División de tiempo
Dibuje un circuito multiplexor de 8-a-1 que comparta la línea a pesar de las entradas de los otros canales.

## Slide 193: Demultiplexores - Demux
Demultiplexor: un circuito que utiliza su entrada binaria para decodificar una señal digital de una fuente a diferentes destinos.
  Operación contraria al multiplexor <- 1-a-4 decoder/demux

## Slide 194: Demultiplexores - Demux
El proceso inverso a multiplexión es la demultiplexión
Dibujar un circuito que demultiplexe la señal TDM para cada usuario de cada canal

## Slide 195: Demultiplexores - Demux
El proceso inverso a multiplexión es la demultiplexión
Dibujar un circuito que demultiplexe la señal TDM para cada usuario de cada canal

## Slide 196: Demultiplexores CMOS (Analógicos)
Switch CMOS analógico: un dispositivo que pasa una señal analógica o digital en cualquier dirección cuando esté habilitado. Tambien llamada compuerta de transmission. NO EXISTE CIRCUITO TTL EQUIVALENTE.
Permite pasar una señal analógica en ambos sentidos tanto voltaje como corriente.
  La señal puede ser analógica como digital

## Slide 197: Demultiplexores CMOS (Analógicos)

## Slide 198: Demultiplexores CMOS (Analógicos)
CMOS 4097B dual 8-channel MUX/DMUX
  Como MUX
  ó como DEMUX

## Slide 199: Comparadores de Magnitud
Comparador de Magnitid: un circuito que compara dos numeros binaries de n-bits, indicant si los números son iguales o no y quien es el mayor.
  Para determiner si son iguales utilizamos XNOR
  Para más de 1-bit utilizamos ANDs
  El caso se puede generalizar como sigue:

## Slide 200: Comparadores de Magnitud
También los circuitos comparadores nos dan una salida mayor y menor que
  AGTB = A and not B
  ALTB = not A and B
  Generalizando los casos

## Slide 201: Comparadores de Magnitud
Un termómetro digital tiene dos entradas. Un circuito convierte la temperatura del termómetro en una lectura de 8 bits
El sistema también despliega que temperatura es mayor, menor o igual
Dibuje el sistema

## Slide 202: Comparadores de Magnitud
Código VHDL para comparador (usando lógica booleana)

## Slide 203: Comparadores de Magnitud
Código VHDL para comparador (usando operadores)
Este es un código de comparador de 4 bits
¿Cómo haríamos un comparador de 8 bits?

## Slide 204: Comparadores de Magnitud
Paridad: un sistema que verifica los errores en un sistema de multiples bits contando los 1’s o 0’s.
Paridad par: una verifcación de error que require que el total de números binaries sean pares de 1’s.
Paridad impar: una verificación de errores que requiere que el total sea un numero impar de 1’s.
Bit de Paridad: un bit añadido a la trama binaria que representa si el número es par, imar o sin paridad dependiendo del estado de bit de paridad.

## Slide 205: Comparadores de Magnitud

## Slide 206: Comparadores de Magnitud
¿Qué dato necesitamos enviar para cada uno de los casos si?
  Se necesita paridad par
  Se necesita paridad impar
  A) 0110110
  B) 1000000
  C) 0010101
Paridad | A | B | C
Par |  |  | 
Impar |  |  | 

## Slide 207: Comparadores de Magnitud
Normalmente se utiliza una XOR como generador de paridad de 1 bit
Para más de 1 bit hacemos XOR a su salida anterior

## Slide 208: Comparadores de Magnitud
Para el siguiente ejemplo determinar si en paridad PAR el sistema trasmite todos sus datos de manera correcta
  NOTA: Recordar que se valida mediante P’ = (A xor B) xor P
  P’ = 0. Transmisión correcta
  P’ = 1. Transmisión incorrecta

## Slide 209: Comparadores de Magnitud
XNOR son usadas para generador de paridad IMPAR
Utilizamos una XNOR (ejemplo para 4 bits en fig. inferior)

## Slide 210: Comparadores de Magnitud
Para el siguiente ejemplo determinar si en paridad IMPAR el sistema trasmite todos sus datos de manera correcta
  NOTA: Recordar que se valida mediante P’ = (A xnor B) xnor P
  P’ = 1. Transmisión correcta
  P’ = 0. Transmisión incorrecta

## Slide 211: Comparadores de Magnitud
Ejemplo de generador de paridad par e impar (4 bits)

## Slide 212: Comparadores de Magnitud
Dibujar un circuito generador de paridad par o impar dependiendo de esta entrada
  Entradas = A, B, C, D, PAR/IMPAR
  Salidas = P
Ahora dibuje el circuito para generador de 8 bits
  Entradas = A, B, C, D, E, F, G, H, PAR/IMPAR
  Salidas = P

## Slide 213: Comparadores de Magnitud
Dibujar un circuito generador de paridad par o impar dependiendo de esta entrada
  Entradas = A, B, C, D, PAR/IMPAR
  Salidas = P
Ahora dibuje el circuito para generador de 8 bits
  Entradas = A, B, C, D, E, F, G, H, PAR/IMPAR
  Salidas = P

## Slide 214
FINAL DÍA 5

## Slide 215: Aritmética Digital
Número binario con Signo: Un número binario de longitud fija cuyo signo es representado por un bit, usualmente el más significativo, y cuya magnitud es representada por los otros bits.
Número binario sin signo: Un número binario cuyo signo no esta especificado por el bit de signo. Un signo como positivo es asumido hasta que se diga lo contrario

## Slide 216: Aritmética Digital – Aritmética Binaria sin Signo - Adición
Operando: Un número en el cual cuya función aritmética opera (x + y = z).
“Augend”: El número de la suma cuyo valor se añadirá
Adendo: El número en la adición cuyo valor es añadido a otro
Suma: Resultado de la operación de adición
Llevando: Es el resultado de la operación del siguiente bit adicional que se da cuando el resultado es más largo que el expresado
Bit de Suma (adición a un bit): El bit menos significativo de la suma de una adición bit a bit.
Bit de Llevando: Un bit que mantiene el valor de 0 o 1 resultado de la suma de dos números binarios

## Slide 217: Aritmética Digital – Aritmética Binaria sin Signo – Adición
Ejemplo de una operación de suma binaria
  Suma, Sumando, Llevando

## Slide 218: Aritmética Digital – Aritmética Binaria sin Signo - Adición
Calcular la suma de
  1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
  1 0 1 0 1 0 0 1 0

## Slide 219: Aritmética Digital – Aritmética Binaria sin Signo - Adición
Calcular la suma de

## Slide 220: Aritmética Digital – Aritmética Binaria sin Signo - Sustracción
Diferencia: El resultado de una operación aritmética
Minuendo: El número en una operación de sustracción de la cual otro número es sustraido
Sustraendo: El número en una operación de sustracci´n que es sustraído de otro número
Prestado: Un dígito extraído hacia atrás de una posición más significativa en donde el dígito sustraendo es más largo que el minuendo

## Slide 221: Aritmética Digital – Aritmética Binaria sin Signo - Sustracción

## Slide 222: Aritmética Digital – Aritmética Binaria sin Signo - Sustracción
Encontrar la solución a la resta de 1110 y 1001
Realizar la sustracción de 10000 y 101

## Slide 223: Aritmética Digital – Aritmética Binaria sin Signo - Sustracción
Encontrar el resultado de las siguientes sustracciones

## Slide 224: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Bit de Signo: Un bit usualmente le más significativo que indica en donde un número con signo binario es positivo o negativo
Bits de Magnitud: Los bits de un número binario que nos dicen que tan largo es el número
Forma verdadera de Magnitud: Una forma de número binario sin signo cuya magnitud es representado pro un número binario
Complemento A1: Una forma de notación binaria en la cual el número negativo es creado complementando todos los bits numéricos incluyendo el bit de signo.
Complemento A2: Una forma de notación binaria en la cual el número negativo es creado añadiendo un 1 al complemento A1

## Slide 225: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Escribir los siguientes números en su magnitud verdadera
Considerar el bit de signo
  25
  -25
  12
  -12

## Slide 226: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Complemento A1: Convertir los siguientes números de 8 bit en su complemento A1
NOTA: Para complemento A1 el número negativo debe calcularse
  Calcular el valor verdadero positivo
  Luego calcular el complemento A1
57
-57
72
-72

## Slide 227: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Calcular el complemento A2 de los siguientes números:
NOTA:
  Calcular la forma verdadera del número
  Calcular el complemento A1
  Sumar 1
57
-57
72
-72

## Slide 228: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Adición con signo

## Slide 229: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Sustracción por Signo: Método de complemento A1
Restar los siguientes números de 8 bits
80 - 65
NOTA:
  Transformar el número que se resta a binario
  Realizar el complemento A1
  Sumar los números
  El carry pasa al inicio y se suma

## Slide 230: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Sustracción por Signo: Método de complemento A2
Restar los siguientes números de 8 bits
80 - 65
NOTA:
  Transformar el número que se resta a binario
  Realizar el complemento A1
  Sumarle 1
  El carry se elimina

## Slide 231: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Sustracción por Signo: Método de complemento A2
Restar los siguientes números de 8 bits
65 – 80
NOTA: Realizar el mismo proceso de resta por complemento A2 y al resultado aplicarle el complemento A2, el resultado es el número negativo

## Slide 232: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
El rango de un número negativo es de -2^n >= x <= 2^n – 1
El rango de un número positivo es de 0 >= x <= 2^n
Se usa el complemento A1 para esto
Por ejemplo, el rango de un número de 8 bits sería -128 a 127

## Slide 233: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Representar el complemento A2 del número -16 como
  Un número de 8 bits
  Un número de 5 bits

## Slide 234: Aritmética Digital – Representación de los números binarios con signo
Sobreflujo: Un llevando erronio de una operación binaria resultado de suma o diferencia de un número de magnitud de bits fija
Ejemplo: En la adición de 75 + 96
Ejemplo: En la adiciónde dos números negativos
  -80 - 65

## Slide 235: Aritmética Digital – Aritmética Hexadecimal
Parecida a la adición decimal pero con las siguientes condiciones

## Slide 236: Aritmética Digital – Aritmética Hexadecimal
Realizar la adición de:
6B3h + A9Ch

## Slide 237: Aritmética Digital – Aritmética Hexadecimal
Realizar la sustracción de:
6B3h - 49Ch

## Slide 238: Aritmética Digital – Aritmética Hexadecimal
Negar el siguiente número realizando su complemento A16
NOTA:
  Restar FFFF del número original
  Sumarle 1 al resultado
15AC
Respuesta: EA54

## Slide 239: Aritmética Digital – Aritmética Hexadecimal
Realizar la sustracción de 8B63 y 55D7
  NOTA:
  Realizar el complemento A16 del número negativo (A15 + 1)
  Realizar la suma
  Descartar carry

## Slide 240: Aritmética Digital – Códigos
Binario codificado en Decimal: un código que representa cada digito en decimal por su equivalente binario
Código 8421: Un código BCD que representa cada digit decimal como su numero binario real

## Slide 241: Aritmética Digital – Códigos
Ejemplo: Escribir 4987 decimal a 8421 BCD

## Slide 242: Aritmética Digital – Códigos
Código de Exceso 3: Un código en BCD que representa cada dígito de número decimal por su equivalente binario añadido a 3 en su representación de 4 bits
Complemento 9: Una manera de escribir el dígito decimal negando el número a partir de sustracciones de 9’s. (-726 = 999 – 726 = 273 en comp. A9)
Autocomplemento: Un código que genera automáticamente su complemento negativo para un código decilal, cuando están invertidos todos los bits

## Slide 243: Aritmética Digital – Códigos
Código Gray: Un código binario que progrea solamente cuando hay cambios sucesivos de bits
Otra manera de generar código gray es la siguiente:

## Slide 244: Aritmética Digital – Códigos
Código alfanumérico: un código que se usa para representar letras del alfabeto entre números y caracteres
ASCII: American Standard Code for Information Interchange: Un código de 7 bits que representa alfanumérico y control de caracteres
Case Shift: Cambio de letras de mayúsculas minúsculas o viscversa

## Slide 245: Aritmética Digital – Códigos

## Slide 246: Aritmética Digital – Códigos
Decodificar la secuencia ASCII anterior

## Slide 247: Aritmética Digital – Circuitos Sumadores
Medio Sumador: Un circuito que añade dos bits y produce un bit de suma y uno de llevando
Sumador completo: Un circuito que añade un bit de llevando de otro medio sumador o un sumador completo y produce la suma de los bits y el bit de llevando
La operación de suma es la siguiente
Analizando el circuito podemos tener el resultado como sigue

## Slide 248: Aritmética Digital – Circuitos Sumadores
Sumador Completo
Analizando el circuito podemos tener el resultado como sigue

## Slide 249: Aritmética Digital – Circuitos Sumadores
Sumador Completo
Analizando el circuito podemos tener el resultado como sigue

## Slide 250: Aritmética Digital – Circuitos Sumadores
Sumador Completo – Simplificació por Algebra Booleana
Analizando el circuito podemos tener el resultado como sigue

## Slide 251: Aritmética Digital – Circuitos Sumadores
Sumador Completo basado en medios sumadores
Analizando el circuito podemos tener el resultado como sigue
Ejemplo: Utilizando las ecuaciones encuentre los resultados del sumador completo presentadas las siguientes entradas:
A = 0, B = 0, Cin = 1
A = 1, B = 0, Cin = 1
A = 1, B = 1, Cin = 0

## Slide 252: Aritmética Digital – Circuitos Sumadores
Sumador de dos bits basado en medio y completo
Analizando el circuito podemos tener el resultado como sigue

## Slide 253: Aritmética Digital – Circuitos Sumador/Restador
Sumador paralelo binario: Un circuito que consiste en “n” sumadores completos y la suma es el total de los bits y el llevando
Ripple Carry: Un método de pasar bits de llevando de una etapa a otra de un sumador conectando Cout con Cin
Cascada: Conectar más de una salida del dispositivo con otro normalmente con el propósito de expandir los bits disponibles para una función particular.

## Slide 254: Aritmética Digital – Circuitos Sumador/Restador
Sumador paralelo binario: Un circuito que consiste en “n” sumadores completos y la suma es el total de los bits y el llevando
Ripple Carry: Un método de pasar bits de llevando de una etapa a otra de un sumador conectando Cout con Cin
Cascada: Conectar más de una salida del dispositivo con otro normalmente con el propósito de expandir los bits disponibles para una función particular.

## Slide 255: Aritmética Digital – Circuitos Sumador/Restador
Verificar la suma para cada uno de los casos en los bits
  A4A3A2A1A0 = 0101, B4B3B2B1 = 1001
  A4A3A2A1A0 = 1111, B4B3B2B1 = 0001
  NOTA: Se verifica cada grupo bit a bit, el resultado es el ultimo bit de carry y sus correspondientes sumas
Para el caso de los ripple carry, este diseño tiene problemas de propagación pues no todos los bits llegan al mismo tiempo, sin embargo, el diseño es como sigue:

## Slide 256: Aritmética Digital – Circuitos Sumador/Restador
Llevando rápido o look-ahead carry: una red que genera el carry directamente de los operandos independientemente de la operación de cada etaá sumadora

## Slide 257: Aritmética Digital – Componentes VHDL
Jerarquía: Un grupo o diseño de entidades asociadaes en una serie de niveles o capas cuyo diseño completo de prociones de otro se dan en una entidad general.
Componente: una entidad de VHDL completa que puede ser utilizada como parte de un archivo de alto nivel en una jerarquía de diseño
Puerto: Una entrada o salida en un diseño de entidad en VHDL
Sentencia de declaración de componente: Una sentencia que define la entrada y salida de puertos de un componente usadas en VHDL
Instanciamiento: Para ser utilizado como instancia en un componente:
Sentencia de Instanciamiento de Componente: Una sentencia o mapa de puertos y nombres en VHDL con puerto de nombres, señales internas, variables y diseño de VHDL de alto nivel

## Slide 258: Aritmética Digital – Componentes VHDL
Sumador completo en VHDL

## Slide 259: Aritmética Digital – Componentes VHDL
Sumador de 4 bits basado en sumador completo

## Slide 260: Aritmética Digital – Componentes VHDL
Sumador de 4 bits basado en sumador completo

## Slide 261: Aritmética Digital – Componentes VHDL
Sumador de 4 bits basado en sumador completo

## Slide 262: Aritmética Digital – Circuitos operandos
Sustractor por complemento A2

## Slide 263: Aritmética Digital – Circuitos operandos
Sumador Restador en Paralelo Binario

## Slide 264: Aritmética Digital – Circuitos operandos
Sumador Restador en Paralelo Binario

## Slide 265: Aritmética Digital – Circuitos operandos
Sumador Restador en Paralelo Binario

## Slide 266: Aritmética Digital – Circuitos operandos
Detector de Sobreflujo

## Slide 267: Aritmética Digital – Circuitos operandos
Generar un sumador de 8 bits a partir de un grupo de dos de 4 bits

## Slide 268: Aritmética Digital – Sumador BCD
Sumador BCD: Un sumador paralelo cuya salida está en un grupo de 4 bits, cada grupo representando un dígito BCD.

## Slide 269: Aritmética Digital – Sumador BCD
Carry Output del Sumador BCD
La suma debe ser corregida si el resultado es 01010 o mayor; y no debe ser corregida si el resultado es 01001 o menor

## Slide 270: Aritmética Digital – Sumador BCD

## Slide 271: Aritmética Digital – Sumador BCD
Múltiples sumadores de BCD en paralelo

## Slide 272
FINAL DÍA 6

## Slide 273: Introducción a la lógica Secuencial
Circuito secuencial: Un circuito digital cuya salida depende no solo del presente combinación de entradas, pero también en la historia del circuito.
Latch: Un circuito secuencial con dos entradas llamadas SET y RESET, que hacen
el “latch” almacena un 0 lógico (reset) o 1 (set) hasta que se cambie activamente.
SET
  1. El estado ALTO almacenado de un circuito de retención.
  2. Una entrada de pestillo que hace que el pestillo almacene una lógica 1.
RESET
  1. El estado BAJO almacenado de un circuito de retención.
  2. Una entrada de pestillo que hace que el pestillo almacene un 0 lógico.

## Slide 274: Introducción a la lógica Secuencial
Un latch SR opera igual que un botón momentáneo
Ejemplo control de motor on/off:
  Al presionar START el motor arranca
    El estado del motor arrancado se mantiene aún cuando es soltado
  Al presionar STOP el motor se detiene
    El estado del motor detenido se mantiene aún cuando es soltado
  Al presionar START cuando está arrancado no tiene ninguna acción
  Al presionar STOP cando está detenido no tiene ninguna acción

## Slide 275: Introducción a la lógica Secuencial

## Slide 276: Introducción a la lógica Secuencial

## Slide 277: Introducción a la lógica Secuencial Latches NAND / NOR

## Slide 278: Introducción a la lógica Secuencial Latches NAND / NOR

## Slide 279: Introducción a la lógica Secuencial Operación de los Latch
Estado inactivo (activos altos en entradas)
Condiciones iniciales de SET o RESET

## Slide 280: Introducción a la lógica Secuencial Operación de los Latch – SET
Estado inactivo (activos altos en entradas)
Condiciones iniciales de SET o RESET

## Slide 281: Introducción a la lógica Secuencial Operación de los Latch - RESET
Estado inactivo (activos altos en entradas)
Condiciones iniciales de SET o RESET

## Slide 282: Introducción a la lógica Secuencial Oscilación a cortos pulsos de entrada
Se da un estado incierto si el pulso de SET o el pulso de RESET es muy corto
La señal no se propaga apropiadamente sobre las salidas causando que los estados no se permeen por las compuertas

## Slide 283: Introducción a la lógica Secuencial Oscilacion a cambios de SR al mismo dt

## Slide 284: Introducción a la lógica Secuencial Oscilacion a cambios de SR al mismo dt
La oscilación es algo no deseado
En este caso el periodo de oscilación puede ser muy extenso
Se da cuando S = R = 1 en el mismo momento

## Slide 285: Introducción a la lógica Secuencial Latch SR – Estado Prohibido
SET se da antes de RESET (activos bajos)
RESET se da antes de SET (activos bajos)
No son inestables pero si inciertos

## Slide 286: Introducción a la lógica Secuencial Latch SR – Estado Prohibido
SET se da antes de RESET (activos bajos)
RESET se da antes de SET (activos bajos)
No son inestables pero si inciertos

## Slide 287: Introducción a la lógica Secuencial Tabla de la verdad

## Slide 288: Introducción a la lógica Secuencial Latch como eliminador de rebotes
Se usan para eliminar el rebote en interruptores
Se dan al presionar
Son intervalos de tiempo cortos
Sin eliminación de rebotes podemos causar comportamientos “misteriosos” en nuestra aplicación

## Slide 289: Introducción a la lógica Secuencial Latch SR controlado por compuerta
Latch SR por compuerta: Un latch SR cuya capacidad para cambiar estados está controlada por un entrada adicional llamada ENABLE.
Steering Gates: Las puertas lógicas, controladas por la entrada ENABLE, que dirije un estado SET o RESET a la entrada correcta de un circuito de retención SR.
Latch Transparente: (latch D) Un latch cuya salida sigue su entrada de datos cuando su entrada ENABLE está activa.

## Slide 290: Introducción a la lógica Secuencial Latch SR controlado por compuerta
No es siempre deseable que un latch SR se active al cambiar las entradas
La primera parte son los “steering gates”, controlan el inhibit/enable

## Slide 291: Introducción a la lógica Secuencial Latch SR controlado por compuerta
Tabla de la verdad de latch SR con Enable

## Slide 292: Introducción a la lógica Secuencial Latch SR controlado por compuerta
La siguiente figura tiene entradas de EN1 a 50% DC y EN2 a 17% DC. Dibuje las salidas bajo la configuración de las entradas.

## Slide 293: Introducción a la lógica Secuencial Latch D o Latch Transparente
Un latch D prácticamente copia la entrada a su salida, en igual caso depende de la entrada ENABLE.

## Slide 294: Introducción a la lógica Secuencial Latch D o Latch Transparente
Note que al copiar igual existe un retardo de propagación.

## Slide 295: Introducción a la lógica Secuencial Latch D o Latch Transparente
Un sistema de tráfico da una salida lógica activa cuando el auto llega al punto donde se encuentra el sensor. Cada 5 segundos se repite este patrón de sensado y es enviado a un sistema de adquisición de datos.

## Slide 296: Introducción a la lógica Secuencial Latch Multibit en VHDL
Biblioteca de módulos parametrizados (LPM): Un conjunto estandarizado de componentes para lo cual se pueden especificar ciertas propiedades cuando se crea una instancia del componente.
Parámetro: (en un componente LPM) Una propiedad de un componente que puede ser especificado cuando el componente es instanciado.
Mapa genérico: Una construcción VHDL que mapea uno o más parámetros de un componente a un valor para esa instancia del componente.
Mapa de puertos: Una construcción VHDL que asigna el nombre de un puerto en un componente al nombre del puerto variable o señal en una entidad de diseño que utiliza el componente.

## Slide 297: Introducción a la lógica Secuencial Latch Multibit en VHDL
Se pueden implementar estos latch como vimos en VHDL y con ENABLE usando:
  Usando un archivo como el anterior ejemplo del latch tipo D
  Cambiando STD_LOGIC_VECTOR tipos para D y Q, en lugar de STD_LOGIC.
  Se recomienda siempre usar un componente primitivo o predefinido, en lugar de crear nuestras estructuras de cierre.
  Podemos usar múltiples primitivas de LATCH, instanciadas por una declaración GENERATE, como hicimos para varias instancias de un sumador completo en otros escenarios anteriores
  Podemos también usar biblotecas parametrizadas o LPM
Se pueden especificar entradas, salidas, etc. Por medio de GENERIC MAP

## Slide 298: Introducción a la lógica Secuencial Latch Multibit en VHDL
Implementación de un latch multibit en VHDL

## Slide 299: Introducción a la lógica Secuencial Latch Multibit en VHDL
Implementación de un latch multibit en VHDL

## Slide 300: Introducción a la lógica Secuencial Latch Multibit en VHDL
Implementación de un latch multibit en VHDL

## Slide 301: Introducción a la lógica Secuencial Edge-Triggered – D Flip Flops
Borde: Transición de ALTO a BAJO (negativo) o de BAJO a ALTO (borde positivo) de una forma de onda de pulso.
Reloj: Una entrada de habilitación para un circuito secuencial que es sensible al borde positivo o borde negativo de una forma de onda.
Edge-Triggered: señal habilitada por el borde positivo o negativo de una forma de onda digital.
Edge-Sensitive: Sensible a bordes
Sensible a Nivel: sensible a un nivel lógico ALTO o BAJO.
Flip-Flop: Un circuito secuencial que cambia de nivel cuando se recibe el borde en flanco de una entrada de reloj

## Slide 302: Introducción a la lógica Secuencial Edge Triggered – D Flip Flops

## Slide 303: Introducción a la lógica Secuencial Latches vs Flip-Flops
Detector de bordes: Un circuito en un flip-flop disparado por el borde que convierte el borde activo de una entrada de RELOJ a un pulso activo en SET y RESET del latch
Gated Lacth con control por reloj = Flip-Flop
Un circuito de detección de borde puede ser una AND donde A = 1 y B = CLK

## Slide 304: Introducción a la lógica Secuencial Latches vs Flip-Flops
Diagrama de tiempo de Edge Flip Flop

## Slide 305: Introducción a la lógica Secuencial Flip Flops JK activados por borde
Un flip flop JK

## Slide 306: Introducción a la lógica Secuencial Flip Flops JK activados por borde
Complete el diagrama de tiempo del flip flop JK activado por flanco de bajada

## Slide 307: Introducción a la lógica Secuencial Flip Flops JK activados por borde
Asuma que la salida de cada flip flop va al CLK del siguiente y hay una entrada del reloj para el primero. Dibuje el diagrama de tiempo. Cada FF es cambiante en flanco de subida

## Slide 308: Introducción a la lógica Secuencial Circuitos Síncronos vs Asíncronos
Para el reloj sincrónico es más fácil realizar conteo debido a que cada entrada de reloj es anclada entre sí.

## Slide 309: Introducción a la lógica Secuencial Entradas asincrónicas – CLEAR y PRESET
Entradas síncronas: entradas de un flip-flop que no afectan la salida Q del flip-flop a menos que se aplique un pulso de reloj. Los ejemplos incluyen entradas D, J y K.
Entradas asíncronas: Las entradas de un flip-flop que cambian las salidas Q del flip-flop inmediatamente, sin esperar un pulso en la entrada CLK. Ejemplos incluyen entradas de preset y set.
Preset: Realiza la función SET.
Clear: Realiza un RESET.

## Slide 310: Introducción a la lógica Secuencial Entradas asincrónicas – CLEAR y PRESET

## Slide 311: Introducción a la lógica Secuencial Entradas asincrónicas – CLEAR y PRESET

## Slide 312: Introducción a la lógica Secuencial Uso del reset en un circuito asíncrono
Reinicio maestro: Una entrada de reinicio asíncrono utilizada para establecer un circuito secuencial en un estado inicial conocido.

## Slide 313: Introducción a la lógica Secuencial Flip Flop Tipo T Disparado por Borde
T (toggle) flip-flop: Un flip-flop cuya salida alterna entre ALTO y BAJO y cambia en cada pulso de reloj aplicado cuando una entrada síncrona, llamada T, está activa.
Implementación de un Toggle en…
… un flip flop tipo D, sin entrada de…
… control

## Slide 314: Introducción a la lógica Secuencial Flip Flop Tipo T Disparado por Borde
Implementación de un flip flop T, con entrada de control.

## Slide 315: Introducción a la lógica Secuencial Flip Flop Tipo T Disparado por Borde
Tiempo de configuración (tsu): El tiempo requerido para que las entradas síncronas de un flip-flop sean estables antes de aplicar un pulso CLK.
Tiempo de retención (th): El tiempo que deben permanecer las entradas síncronas de un flip-flop. Estable una vez finalizada la transición activa de CLK.
Ancho de pulso (tw): Tiempo mínimo requerido para un pulso de nivel activo aplicado a un CLK, CLR o PRE, y se mide desde el punto medio del borde anterior de pulso hasta el punto medio del borde de salida.
Tiempo de recuperación (trec): Tiempo mínimo desde el punto medio del borde posterior de un CLR ó PRE pulsa hasta el punto medio de un borde CLK activo.
Retardo de propagación (tpd): El tiempo requerido para que cambie la salida de un circuito digital. declara después de un cambio en una o más de sus entradas.

## Slide 316: Introducción a la lógica Secuencial Flip Flop Tipo T Disparado por Borde

## Slide 317: Introducción a la lógica Secuencial Flip Flop Tipo T Disparado por Borde

## Slide 318
FINAL DÍA 7

## Slide 319: Contadores y Registros de Corrimiento
Contador: Un circuito digital secuencial cuya salida progresa en una repetición patrón predecible y que avanza cada pulso de reloj.
Reciclar: Hacer una transición del último estado de la secuencia de conteo al primer estado.
Secuencia de conteo: La serie específica de estados de salida a través de los cuales un contador
progresa
Diagrama de estado: Un diagrama que muestra la progresión de los estados de una secuencia.
Módulo: El número de estados a través de los cuales un contador secuencia antes de repetirse
Contador de módulo n (o mod n): Un contador con un módulo de n cuentas.
Contador UP: Un contador con una secuencia ascendente.
Contador DOWN: Contador con una secuencia descendente.

## Slide 320: Contadores y Registros de Corrimiento - Teoría Básica -
Ejemplo de Contador
Para este circuito. ¿Cuál será el máximo de cuenta que podrá dar?
Un contador tiene
  Secuencia de conteo, módulo, tipo de conteo (ASC, DES)

## Slide 321: Contadores y Registros de Corrimiento
Ejemplo de contador de 0-12
  El primer estado es 0
  El ultimo módulo es 12
  Se reinicia la cuenta al pasar 11
  Secuencia de estados
    0000
    0001
    …
    1010
    1011
    0000
    0001

## Slide 322: Contadores y Registros de Corrimiento
Módulo máximo (mmax): El mayor número de estados de contador que se pueden representar por n bits (mmax = 2^n).
Contador de secuencia completa: Un contador cuyo módulo es el mismo que su máximo módulo (m = 2^n para un contador de n bits).
Contador binario: Un contador que genera una secuencia de conteo binario.
Contador de secuencia truncada: Un contador cuyo módulo es menor que su máximo módulo (m 2n para un contador de n bits).
Tabla de secuencia de conteo: Una lista de estados de contador en el orden de la secuencia de conteo.

## Slide 323: Contadores y Registros de Corrimiento
Contador ascendente de mod-16

## Slide 324: Contadores y Registros de Corrimiento
Contador descendente de mod-12
  Si la frecuencia de entrada es de 12MHz
    f0 = 12/2 = 6 MHz
    f1 = 6/2 = 3 MHz
    f2 = 3/2 = 1.5 MHz
    f3 = 1.5/2 = 750 kHz

## Slide 325: Contadores y Registros de Corrimiento
Ejemplo: Dibuje el diagrama de un contador descendente de modulo 12 y su diagrama de secuencia de estados

## Slide 326: Contadores y Registros de Corrimiento
Ejemplo: Dibuje el diagrama de un contador descendente de modulo 12 y su diagrama de secuencia de estados

## Slide 327: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores Sincrónicos -
Contador síncrono: Un contador cuyos flip-flops están todos sincronizados por el mismo reloj y por lo tanto cambiar en sincronización entre sí.
Estado actual: El estado actual de las salidas de flip-flop en una secuencia síncrona.
Estado siguiente: El estado futuro deseado de las salidas de flip-flop en una secuencia síncrona.
Sección de memoria: Un conjunto de flip-flops en un circuito síncrono que mantiene su estado presente.
Sección de control: La parte lógica combinacional de un circuito síncrono que determina el siguiente estado del circuito.
Líneas de estado: Señales que comunican el estado actual de un circuito síncrono de su sección de memoria a su sección de control.
Líneas de comando: Señales que conectan la sección de control de un circuito síncrono
a su sección de memoria y dirije el circuito desde su presente al siguiente estado.

## Slide 328: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores Sincrónicos -
Diagrama de bloques del contadro síncronico

## Slide 329: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores Sincrónicos -
Análisis del Contador Síncrono (3-bits)

## Slide 330: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores Sincrónicos -
Hay una progresión aritmética que da como resultado contadores:

## Slide 331: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores Sincrónicos -
Análisis del Contador Síncrono (3-bits)

## Slide 332: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores Sincrónicos -
Análisis del Contador Síncrono (3-bits)
  J0 = !Q2, K0 = 1
  J1 = Q0, K1 = Q0
  J2 = Q1*Q0, K2 = 1

## Slide 333: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores Sincrónicos -
De la figura anterior podemos concluir que este es un contador módulo 5

## Slide 334: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores Sincrónicos -
Calcular por separado las secuencias no utilizadas 101, 110, 111
  J0 = !Q2, K0 = 1
  J1 = Q0, K1 = Q0
  J2 = Q1*Q0, K2 = 1

## Slide 335: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Tabla de excitación: Una tabla que muestra las condiciones de entrada requeridas para cada posible transición de una salida flip-flop.
Máquina de estados: Un circuito secuencial síncrono.

## Slide 336: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Tabla de Exitación del FF JK Tabla condensada

## Slide 337: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador módulo 12
  1 – Definir el problema:
    Es un contador de 4 bits, pero la cuenta será de 000-1011
  2 – Dibujar el diagrama de estados

## Slide 338: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador módulo 12
  3 – Hacer la tabla de salida actual, salida siguiente y estados de los FF JK

## Slide 339: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador módulo 12
  4 - Simplificar por medio de mapa K utilizando tanto las entradas J como K y viendo el estado presente de la tabla
    J0 = 1, K0 = 1
    J1 = Q0, K1 = Q0
    J2 = !Q3*Q1*Q0, K2 = Q1*Q0
    J3 = Q2*Q1*Q0, K3 = Q1*Q0

## Slide 340: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador módulo 12
  Simplificar por medio de mapa K utilizando tanto las entradas J como K y viendo el estado presente de la tabla
    J0 = 1, K0 = 1
    J1 = Q0, K1 = Q0
    J2 = !Q3*Q1*Q0, K2 = Q1*Q0
    J3 = Q2*Q1*Q0, K3 = Q1*Q0

## Slide 341: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador módulo 12
  Simplificar por medio de mapa K utilizando tanto las entradas J como K y viendo el estado presente de la tabla
    J0 = 1, K0 = 1
    J1 = Q0, K1 = Q0
    J2 = !Q3*Q1*Q0, K2 = Q1*Q0
    J3 = Q2*Q1*Q0, K3 = Q1*Q0

## Slide 342: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador módulo 12
  Simplificar por medio de mapa K utilizando tanto las entradas J como K y viendo el estado presente de la tabla
    J0 = 1, K0 = 1
    J1 = Q0, K1 = Q0
    J2 = !Q3*Q1*Q0, K2 = Q1*Q0
    J3 = Q2*Q1*Q0, K3 = Q1*Q0

## Slide 343: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador módulo 12
  5 – Dibujar el diagrama

## Slide 344: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador módulo 12
  6 – Conseguir los siguientes estados y dibujar el diagrama completo [Opcional]

## Slide 345: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador síncrono de 4-bits utilizando FF tipo D

## Slide 346: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador síncrono de 4-bits utilizando FF tipo D

## Slide 347: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador síncrono de 4-bits utilizando FF tipo D

## Slide 348: Contadores y Registros de Corrimiento - Diseño de contadores sincrónicos -
Ejemplo: Diseñar un contador síncrono de 4-bits utilizando FF tipo D

## Slide 349: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores en VHDL -
Programar el contador de 0-15 síncrono de FF D en VHDL

## Slide 350: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores en VHDL -
Programar el contador de 0-15 síncrono de FF D en VHDL

## Slide 351: Contadores y Registros de Corrimiento - Entradas de Control: Contadores Sinc.-
Carga paralela: Una función que permite la carga simultánea de valores binarios en todos los flip-flops de un circuito síncrono. La carga paralela puede ser síncrona o asincrónico.
Contador preestablecido: Un contador con una función de carga paralela.
Clear: Reset (síncrono o asíncrono).
Cuenta habilitada: Una función de control que permite que un contador progrese a través de su contar secuencia cuando está activo y desactiva el contador cuando está inactivo.
Contador bidireccional: Un contador que puede contar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del estado de una entrada de control.
Cuenta terminal: El último estado en una secuencia de recuento antes de que se repita la secuencia (por ejemplo, 1111 es el recuento de terminales de un contador ASC binario de 4 bits; 0000 es el final de un contador DESC binario de 4 bits).
RCO (Ripple Carr/Clock Out): Una salida que produce un pulso
con el mismo periodo que el reloj en el recuento de terminales.

## Slide 352: Contadores y Registros de Corrimiento - Entradas de Control: Contadores Sinc.-
Contadores de Carga paralela

## Slide 353: Contadores y Registros de Corrimiento - Entradas de Control: Contadores Sinc.-
Contadores de Carga paralela
  Contador síncrono con reset asíncrono y carga paralela

## Slide 354: Contadores y Registros de Corrimiento - Entradas de Control: Contadores Sinc.-
Contadores de Carga paralela
  Contador asíncrono con
  reset asíncrono y
  carga paralela

## Slide 355: Contadores y Registros de Corrimiento - Entradas de Control: Contadores Sinc.-
Cuentas Máxima y Mínima
  Decodifica si ha llegado a la máxima cuenta o la mínima cuenta

## Slide 356: Contadores y Registros de Corrimiento - Entradas de Control: Contadores Sinc.-
Contadores de Carga paralela
  Terminal Count y RCO (ripple carry out / ripple clock out)
    RCO produce una salida cuando se ha llegado a un máximo o mínimo

## Slide 357: Contadores y Registros de Corrimiento - Entradas de Control: Contadores Sinc.-
Contadores de Carga paralela
  Terminal Count y RCO (ripple carry out / ripple clock out)
    RCO produce una salida cuando se ha llegado a un máximo o mínimo

## Slide 358: Contadores y Registros de Corrimiento - Entradas de Control: Contadores Sinc.-
Debajo se muestra un contador de 4 bits con preset y carga paralela además de

## Slide 359: Contadores y Registros de Corrimiento - Contador con Preset en VHDL -

## Slide 360: Contadores y Registros de Corrimiento - Registros de Desplazamiento -
Registro de desplazamiento: Un circuito secuencial síncrono que almacenará y moverá n bits.
Datos, ya sea en serie o en paralelo, en n flip-flops.
RGn: Abreviatura de un registro de desplazamiento de n bits (por ejemplo, SRG4 indica un desplazamiento de 4 bitsregistro).
Desplazamiento en serie: Movimiento de datos de un extremo de un registro de desplazamiento al otro en una Frecuencia de un bit por pulso de reloj.
Transferencia paralela: Movimiento de datos en todos los flip-flops de un registro de desplazamiento en el Mismo tiempo.
Rotación: Desplazamiento en serie de datos con la (s) salida (s) del último flip-flop conectado a la (s) entrada (s) síncrona (s) del primer flip-flop. El resultado es la circulación continua. de los mismos datos.
Desplazamiento a la derecha: Un movimiento de datos de izquierda a derecha en un registro de desplazamiento.
Desplazamiento a la izquierda: Un movimiento de datos de derecha a izquierda en un registro de desplazamiento.
Registro de desplazamiento bidireccional: Un registro de desplazamiento que puede desplazar en serie los bits hacia la izquierda o hacia la derecha de acuerdo con el estado de una entrada de control de dirección.
Registro de desplazamiento de carga paralela: Un registro de desplazamiento que puede preajustarse a cualquier valor directamente cargando un número binario en sus chanclas internas.
Registro de desplazamiento universal: Un registro de desplazamiento que puede funcionar con cualquier combinación de entradas y salidas en serie y en paralelo (es decir, entrada en serie / salida en serie, entrada en serie / salida en paralelo, entrada paralela / salida serial, entrada paralela / salida paralela). Un registro de desplazamiento universal es también a menudo bidireccional.

## Slide 361: Contadores y Registros de Corrimiento - Registros de Desplazamiento -
Serial Shifting

## Slide 362: Contadores y Registros de Corrimiento - Registros de Desplazamiento -

## Slide 363: Contadores y Registros de Corrimiento - Registros de Desplazamiento -

## Slide 364: Contadores y Registros de Corrimiento - Registros de Desplazamiento -
Registro de corrimiento de 4 bits, corrimiento hacia la izquierda

## Slide 365: Contadores y Registros de Corrimiento - Registros de Desplazamiento -
Registro de corrimiento
Bidireccional
  Shift Left
  Shift Right

## Slide 366: Contadores y Registros de Corrimiento - Registros de Desplazamiento -
Registro de corrimiento
Bidireccional
Con carga paralela

## Slide 367: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores de Anillo -

## Slide 368: Contadores y Registros de Corrimiento - Contadores de Anillo -

## Slide 369: Contadores y Registros de Corrimiento - Contador de Johnson -

## Slide 370
FINAL DÍA 8

## Slide 371: Máquinas de Estado
Máquina de Estado: Una máquina síncrona secuencial que consiste en una sección secuencial y otra combinacional, las salidas y flip-flops internos progresan a través de secuencias predecibles de estados correspondientes al reloj y señales de entrada.
Máquina de Moore: Una máquina de estado cuyas salidas son determinadas solamente por la lógica secuencia de la máquna.
Máquina de Mealy: Una máquina de estados cuya salida es determinada por la lógica secuencial y la combinacional de la lógica de la máquina.
Variables de Estado: Las variables que mantienen en el flip flop de una máquna de estado y determinan su presente estado.
  no. de estados = no. de flip-flops

## Slide 372: Máquinas de Estado
Registros de corrimiento y contadores son ejemplos de máquna de estado y consisten en:
  Región de memoria: representando el estado actual
  Seccíón de control: determina el siguiente estado de la máquina
Se comunica por medio de entradas y líneas de commando
El siguiente estado depende de:
  El estado actual de las entradas
  El estado presente y el siguiente
Máquinas de Estado:
  Moore
  Mealy

## Slide 373: Máquinas de Estado
Máquina de Moore
  Depende del estado actual
  La salida puede o no pasar
    Directo de FF
    Ó luego de FF a cto. decodificador
Máquina de Mealy
  Depende del circuito combinacional y
  La máquina secuencial
  Cambian en fase con el reloj (entrada)
  Son asincrónicos los cambios

## Slide 374: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
Burbuja: Un círculo en el diagraa de estado que contiene el nombre del estado y su valor de estad
Similar a como se dibujaba el Contador síncrono
Podemos representarlo fácil en VHDL
En este ejemplo diseñaremos un Contador de 3-bits gray
  Minimiza el error de 1-bit
  Shaft encoders
  Si quisieramos medir 1° = 2^8 > Q < 2^9

## Slide 375: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
El diseño clásico de máquina de estado es el siguiente:
  Definir el problema
  Dibujar el diagram
  Hacer una table de lista de posibles estados presents, entradas y estados siguientes para cada estado presente y combinación de entrada. Lista de estados presents en orden binario.
  Usar la table de excitación del flip flop para dterminar a cuales estados deben elegirse para dar el siguiente estado. Siguientes variable de estado es función de las entradas y estados presente.
  Escribir el valor de salida para cada presente estado. Las variables de salida son función del presente estado y variable
  Simplificar la expresión booleana para cada salida y entrada síncrona.
  Usar la expresión booleana encontrada en el paso anterior para dibujar el circuito lógico

## Slide 376: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
Definir el problema: Contador gray de 3 bits
Dibujar el diagram de estado
Realizar una tabla de estado

## Slide 377: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
Usar la table de excitación de FFs para determiner el estado (actual-siguiente):
  Con FF tipo D no es necesario
  Q sigue a D
Simplificar la expresión booleana utilizando mapas K

## Slide 378: Máquinas de Estado sin Control de Entrada

## Slide 379: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
Dibujar el diagrama

## Slide 380: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
VHDL
Para VHDL utilizamremos tipos enumerados que definen todos los valores posibles dado un identificador
  Similar al CASE en C

## Slide 381: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
VHDL

## Slide 382: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
VHDL
  Indicamos la transición del estado
    WHEN s0 => (state <= s1);
    Se ejecutará luego de PROCESS la asignación
  Note que state puede tener uo de 8 diferentes valores
    BIT BIT_VECTOR STD_LOGIC STD_LOGIC_VECTOR
    INTEGER, etc.
  STATE_TYPE es especial para tipos enumerados
    TYPE DIRECTION IS (up, down, left, right);
    SIGNAL POSITION: DIRECTION;

## Slide 383: Máquinas de Estado sin Control de Entrada
VHDL – Otra manera de escribir el código gray 3-bits

## Slide 384: Máquinas de Estado con Control de Entrada
Entrada de control: Una máquina de estado que direcciona de estad a estado la FSM
Transición condicional: Una transición entre estados de un estado que ocurre bajo una condición específica de una o más entradas de control
Transición incondicional: Una transición entre estados de FSMs que ocurre a pesar del estado de cualquiera de sus entradas.
Las salidas de estas máquinas no necesariamente obedecen a la salida del flip flop
Requiere una notación especial

## Slide 385: Máquinas de Estado con Control de Entrada
Diagrama de estado para maquinas con control de entrada
Start/0 continue/1
  Variable/valor
  Transiciones condicionales
X/01
  Transición incondicional

## Slide 386: Máquinas de Estado con Control de Entrada
Diseño clásico de Máquina de Estados con control de Entradas
  Definir el problema
  Dibujar el diagrama de estado
  Realiar una table de estados
  Usar la table de excitación del flip flop síncronos para determinar el valor presente y el siguiente
  Escribir los valores de salida para cada estado presente y combinación de entrada
  Simplificar la expresión booleana para cada salida y entrada síncrona.

## Slide 387: Máquinas de Estado con Control de Entrada
Diseño clásico de Máquina de Estados con control de Entradas
  Definir el problema:
    Dos salidas, una entrada. Realizaremos con FF JK
  Dibujar el diagrama de estado

## Slide 388: Máquinas de Estado con Control de Entrada
Realiar una tabla de estados
  Solo hay dos estados (start, continue), por eso requerimos una sola variable de estado
  En cada estado la variable puede ser 0 o 1

## Slide 389: Máquinas de Estado con Control de Entrada
Usar la table de excitación del flip flop síncronos para determinar el valor presente y el siguiente

## Slide 390: Máquinas de Estado con Control de Entrada
Escribir los valores de salida para cada estado presente y combinación de entrada
Dibujar el circuito

## Slide 391: Máquinas de Estado con Control de Entrada
Simulación
Los FF no poseen problema de sincronización de salidas, pero si lo hubiese se pueden poner a la salida del circuito FF D sincronizados por reloj

## Slide 392: Máquinas de Estado con Control de Entrada
VHDL

## Slide 393: Máquinas de Estado con Control de Entrada
VHDL

## Slide 394: Eliminador de Rebotes para un NO pushbutton
Contacto de Forma A: Un contacto NO (normalmente abierto) en un switch o relay
Contacto de Forma B: Un contacto NC (normalmente cerrado) en un switch o relay
Contactor de Forma C: Un par de contactos, uno NO y otro NC que operan de acción única en un relay o PLC
Elimninador de rebotes con NAND
  Contacto tipo forma = ____?

## Slide 395: Eliminador de Rebotes para un NO pushbutton
Eliminador de rebotes basado en registro de corrimiento de 4-bits
  Cuando la entrada de shift_in y shift_out son diferentes se ingresa al registro de corrimiento
  Cuando son iguales se hace la carga de 1111 al registro de corrimiento
  La señal es dividida en 2^4

## Slide 396: Eliminador de Rebotes para un NO pushbutton
Eliminador de rebotes basado en registro de corrimiento de 4-bits

## Slide 397: Eliminador de Rebotes para un NO pushbutton
Eliminador de rebotes basado en registro de corrimiento de 4-bits

## Slide 398: Eliminador de Rebotes para un NO pushbutton
Ejemplo de un decodificador de BCD-7seg con el circuito de debouncer.

## Slide 399: Eliminador de Rebotes para un NO pushbutton
Diseño por comportamiento del eliminador de rebotes

## Slide 400: Eliminador de Rebotes para un NO pushbutton
Diseño por comportamiento del eliminador de rebotes

## Slide 401: Estados no Utilizados en Máquina de Estados
Observamos con anterioridad contadores que no seguian su modulo de cuenta máximo
  Ejemplo, un modulo 10 que use solo 6 estados
Redibujar el diagrama para los estados no usados
  Enviarlos al estado “start”

## Slide 402: Estados no Utilizados en Máquina de Estados
Redibujar el diagrama para los estados no usados
  Enviarlos al estado “start”

## Slide 403: Estados no Utilizados en Máquina de Estados
Tabla de estados

## Slide 404: Estados no Utilizados en Máquina de Estados
Resolución por medio del mapa K

## Slide 405: Estados no Utilizados en Máquina de Estados
Simulación

## Slide 406: Estados no Utilizados en Máquina de Estados
VHDL

## Slide 407: Controlador de Tráfico de Luces
Un simple controlador de luz de tráfico se daría por el siguiente diagram
  Salidas:
    NorteSurR, NorteSurY, NorteSurG
    EsteOesteR, EsteOesteY, EsteOesteG
    Un bajo encenderá las luces (0)
  Entrada:
    TIMER
    Cambiará de s0->s1 o de s2->s3

## Slide 408: Controlador de Tráfico de Luces
Para facil visualización pasamos dividiendo el reloj de entrada en otro divisior
  Rojo = 5 ciclos activado
  Verde = 4 ciclos activado
  Amarillo = 1 ciclo activado

## Slide 409: Controlador de Tráfico de Luces
Visualización de la simulación (Contador modulo 5)

## Slide 410: Controlador de Tráfico de Luces
Visualización de la simulación de luz de tráfico)

## Slide 411
FINAL DÍA 9

## Slide 412: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Señales Analógicas y Digitales
Continuo: Conectadas suavemente. Una serie consecutive de valores con valores de cambio no instantáneos.
Discreto: Separado en distintos segmentos o piezas. Una serie discontinua de valores
Analógico: Una manera de representar alguna cantidad física como temperature o velocidad por otra cantidad proporcional como voltaje o corriente.
Digital: Una manera de representar la cantidad física por una serie de números binaries. Una cantidad digital puede solamente tener valores discretos específicos.
Convertidor Analógico a Digital: Un circuito que convierte una señal analógica en su entrada a una señal digital (llamado tambien ADC)
Convertidor Digital a Analógico: Un circuito que convierte un código digital de entrada a una señal analógica de voltaje o corriente. (llamado tambien DAC)

## Slide 413: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Señales Analógicas y Digitales
Muestra: Una medición instantánea tomada por unidad de tiempo de una señal analógica
Período de muestreo: El número de muestras tomadas por unidad de tiempo de una señal analógica.
Quantización: El número de bits usado para representar una señal analógica de voltage como un numero digital.
Resolución: Es la difrencia del valor analógico correspondiente a dos códigos digitales. [Tamaño de paso analógico]

## Slide 414: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Señales Analógicas y Digitales

## Slide 415: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Señales Analógicas y Digitales
Señal analógica de 0 a 8V
Dividida en 16 pasos
Resolución: 8/16 = Vmax/2^n = 0.5V/paso
La señal analógica es muestreada cada 1ms

## Slide 416: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Señales Analógicas y Digitales
V = 8 Sin(10t)

## Slide 417: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Señales Analógicas y Digitales
Diferencias en cuantización

## Slide 418: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Señales Analógicas y Digitales
Diferencias en cuantización
Señal analógica
72 muestras
18 muestras
8 muestras

## Slide 419: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Circuito generalizado
El amplificador operacional opera como un …
… convertidor de voltaje a corriente
  La entrada tiene alta ganancia (> 2M)
  La caida de voltaje es pequeña pues Iopamp = baja
  La terminal inversora y no inversora en este caso tienen casi…
  … el mismo voltaje

## Slide 420: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Escribir la expresión de un DAC y calcular el valor de Ia para:
  b3b2b1b0 = 0000, 0001, 1000, 1010, 1111
  Iref = 1mA

## Slide 421: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Convertidor Analógico a Digital Ponderado

## Slide 422: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Calcular el valor analógico de voltaje de un DAC ponderado si la entrada binaria es:
  B3b2b1b0 = 0000, 1000, 1111, Vref = 5V
El problema de este DAC es:
  A increment de bits es más dificil de conseguir valores fijos
  Para un DAC 4 bits
    1K a 8k
  Para un DAC de 8 bits
    1k a 128k

## Slide 423: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Conertidor R-2R

## Slide 424: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Convertidor R-2R
No importa el tamaño de la red, el valor siempre será R
Calcular para un DAC R-2R de 4 bits el voltaje Va si Vref = 10V
  0000
  1000
  0100
  1100
Realizar lo mismo para un DAC de 8 bits 00000000, 10000000, 01000000, 11000000

## Slide 425: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Ejemplo de DAC, el MCP1408
Iref = Vref/R14
Io = weight*Iref
Vo = Io*Rf
Calcular Vo para MC1408
R14 = 5.6k, Rf = 3.3k, Vref = 8V
8 bits
  0
  1
  128
  160
  255

## Slide 426: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Circuito Generador de Rampa

## Slide 427: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Respuesta de Salida
  Observe que pasa a increment de la entrada

## Slide 428: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Respuesta de Salida
Monotonicidad: La salida del DAC debería crecer de manera proporcional a medida que aumenta la escala digital
Precision Absoluta: La medida de la salida del DAC con respect a su valor esperado
Precision Relativa: Mide la desviacion de la salida actual a la ideal, por ejemplo en el MC1408 es +/- ½ LSB = +/-0.195%
Tiempo de Ajuste: El tiempo necesario para cambio de +/- ½ LSB. El MC1408 tiene un tiempo de ajuste a 8 bits de 300ns = 3.33 MHz, pero puede incrementar en rango de 1.2us
Error de ganancia: Afecta el valor de voltaje final. Si la ganancia es muy alta se satura más rápido. Si la ganacia es muy baja nunca llegará al valor deseado

## Slide 429: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Respuesta de Salida

## Slide 430: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Digital a Analógica
Respuesta de Salida
Error de linealidad: Cuando la salida no sigue a la entrada linealmente
No linealidad Diferencial: Mide la diferencia actual y el valor esperado en paso del DAC
Error de desfase: Ocurre cuando la salida analógica positva del DAC no es 0V cuando el codigo de entrada es todos 0s

## Slide 431: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
Convertidor Flash (o convertidor simultaneo): Una señal analógica que usa un comparador y un codificador de prioridad para producer un codigo digital
Codificador de Prioridad: Un codificador que produce una salida binaria correspondiente a la mas alta prioridad de salida.

## Slide 432: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital

## Slide 433: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
Registro de Aproximaciones Sucesivas
  El más utilizado
  Realiza una busqueda binaria
  El valor analógico es convertido en un número de rango definido
Ejemplo, convertir el valor de 44 a rago digita
x >= 128. No, 128 > x >=0; Rango = 0-63, 64-127
x >= 64. No, 64 > x >= 0; Rango = 0-32, 32-63
x >= 32. Si. 64 > x >= 32. Rango = 32-47, 48-63
x >= 48, No. 48 > x >= 32. Rango = 32-39, 40-47
x >= 40, Si. 48 > x >= 40. Rango = 40-43, 44-47
x >= 44, Sí, 48 > x >= 44. Rango = 44-45, 46-47
x >= 46, No. Rango = 44-45
x >=45. No. x = 44

## Slide 434: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
Registro de Aproximaciones Sucesivas
Debajo se muestra la table de un ADC de 8 bits SAR Vref = 12V para Vin = 9.5V

## Slide 435: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
ADC “Dual Slope”
  La salida depende de: Vin/RC
Integrador: Un circuto cuya salida es el valor acumulado de la entrada previa. La salida del integrador cambia linealmente con el tiempo cuando el voltaje es constante
ADC Dual Slope: ADC Integrador. El nombre deriva debido a que en cada conversion la salida cambia linealmente sobre el tiempo, con dos pendientes diferentes

## Slide 436: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
ADC “Dual Slope”
Dibujar la onda de salida si el ADC DS tiene C = 0.025uF y R = 10k
V’(t) = Vo(t) + V(t-1)

## Slide 437: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
Circuito de Muestreo y Retención: Un cirucuito que realiza muestras de la señal analogical en periodos de tiempo varios y lo convierte a digital, también retiene.

## Slide 438: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
Frecuencia de Muestreo y Aliasing
Teorema de Frecuencia de Muestreo: Un teorema que demuestra que para preserver informaci´pon de la señal esta debe ser muestreada a una rata minima del dobe de la frecuencia.
Aliasing: Un fenómeno que produce un componente de baja frecuencia en una señal analógica muestreada debido a la frecuencia de muestreo
Filtro Anti-Aliasing: Un filtro de paso bajo que trata de llevar a la frecuencia minima de muestreo la señal para prevenir aliasing en el ADC

## Slide 439: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
Frecuencia de Muestreo y Aliasing

## Slide 440: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Conversión de Analógica a Digital
Frecuencia de Muestreo y Aliasing

## Slide 441: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Adquisición de Datos
Red de Adquisición de Datos: Un circuito que obtiene y digitalize data de diferentes fuentes analógicas.

## Slide 442: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Adquisición de Datos
Red de Adquisición de Datos: Un circuito que obtiene y digitalize data de diferentes fuentes analógicas.

## Slide 443: Interfaz de Circuitos Analogicos y Digitales
Adquisición de Datos: 4ch

## Slide 444
FINAL DÍA 10